Załącznik 8 do SIWZ – wzór kosztorysu ofertowego

Numer zamówienia: ZP.5.270.15.2014

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni ulicy Olszaka w Cieszynie.

Zamawiający: Gmina Cieszyn/Miejski Zarząd Dróg, 43-400 Cieszyn, ul. Liburna 4

Podstawa prawna: art.39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 roku,  Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zmianami

Klasyfikacja zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: 45111200–0, 45111300-1, 45111220-6, 45233330-1, 45233140-2, 45232452-5, 45233252-0, 45233290-8.

Przewidywany zakres:

długość: 						94,00 m

powierzchnia nawierzchni jezdni: 				493,24 m2

powierzchnia nawierzchni chodnika: 			143,95 m2

powierzchnia nawierzchni, razem: 493,24+143,95=		637,19 m2

kostka granitowa 4/6cm, kolor szary: 20,64+40,90=		 61,54 m2

kostka granitowa 4/6cm, kolor rudy: 			28,27 m2

kostka granitowa 9/11cm, kolor szary:			226,17 m2

kostka granitowa 15/17/8cm, kolor szary:			226,17 m2

opornik, granitowy, łupany o wym. 12x20x40cm		116,00 m

płyty granitowe, palone, cięte o wym. 25x40x5cm		82,08 m2

przykanaliki kanalizacji deszczowej PCV 160mm		15,25 m

studzienki kanalizacyjne o średnicy 425mm 		4szt

| Kosztorys ofertowy |
| --- |
| L.p | Rodzaj, asortyment robót | J.m | Ilość jednostek | Cena za jednostkę (zł/j.m, netto) | Cena (zł netto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Odwodnienie |
| I 1 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km, koparka 0,15m3, kat. gruntu III | m3 | 21,04 |  |  |
| I 2 2 | Podłoża po kanały i obiekty z materiałów sypkich, o grubości 20cm | m3 | 2,33 |  |  |
| I 3 3 | Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, o średnicy 160mm, wraz z włączeniem do istniejących studni betonowych | m | 15,25 |  |  |
| I 4 4 | Studzienki kanalizacyjne, systemowe np. Wavin o średnicy 425mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE wraz z wpustem żeliwnym, ulicznym | szt | 4 |  |  |
| I 5 5 | Obsypanie rurociągów oraz wpustów piaskiem | m3 | 9,64 |  |  |
| I 6 6 | Podbudowy z kruszywa łamanego, tłuczeń, warstwa dolna, o grubości 15 cm po zagęszczeniu | m2 | 7,63 |  |  |
| I 7 7 | Podbudowy z kruszywa łamanego, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy, dalszy 1cm grubości warstwy, krotność 35 | m2 | 7,63 |  |  |
| I 8 8 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, studzienka uliczna, betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu – analogia – wyremontowanie istniejących wpustów deszczowych, wraz z wymianą istniejących kratek na włazy żeliwne | kpl | 4 |  |  |
| I 9 9 | Właz żeliwny średnicy 60cm, wymiana włazów żeliwnych na istniejących studniach kanalizacyjnych | szt | 11 |  |  |
| I 10 10 | Rurociągi z polichlorku winylu PCV, ciśnieniowe o średnicy 160mm, analogia, podłączenie rur spustowych rynien do kanalizacji | m | 54,00 |  |  |
| I 11 11 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCV łączone metodą wciskową, o średnicy 160mm | szt | 11 |  |  |
| II | Roboty drogowe |
| II1 12 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno na głębokość 8cm z odwiezieniem destruktu na miejsce składowania na odległość do 1km, materiał pozostaje własnością inwestora | m2 | 444,00 |  |  |
| II2 13 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, nieregularnej na podsypce cementowo – piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10cm wraz z oczyszczeniem, materiał pozostaje własnością inwestora | m2 | 19,86 |  |  |
| II3 14 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej | m2 | 173,24 |  |  |
| II4 15 | Rozebranie krawężników drogowych, betonowych o wymiarach 20x30x100 na podsypce cementowo – piaskowej, z załadunkiem i odwozem materiału samochodami na odległość do 5km | m | 183,50 |  |  |
| II5 16 | Rozebranie ław betonowych pod krawężniki z załadunkiem i odwozem materiału samochodami na odległość do 5km | m3 | 22,02 |  |  |
| II6 17 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25m3, grunt kategorii I-II, roboty na odkład – załadunek gruzu | m3 | 47,14 |  |  |
| II7 18 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 47,14 |  |  |
| II8 19 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, za każdy następny 1km, krotność 4 | m3 | 47,14 |  |  |
| II9 20 | Demontaż słupków do znaków pionowych | szt | 4 |  |  |
| II10 21 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, koparka 0,40m3, grunt kategorii III. | m3 | 448,10 |  |  |
| II11 22 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu, ponad 1km, samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III - IV, samochód 10-15 ton, krotność 8 | m3 | 448,10 |  |  |
| II12 23 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I - IV | m2 | 637,19 |  |  |
| II13 24 | Izolacja pionowa folią kubełkową z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie niezawadnionym kategorii III, izolacja jednowarstwowa murów otynkowanych - analogia | m2 | 131,25 |  |  |
| II14 25 | Podbudowa z kruszywa naturalnego, pospółki, warstwa dolna, filtracyjna o grubości 15cm po zagęszczeniu - analogia | m2 | 637,19 |  |  |
| II15 26 | Podbudowa z kruszywa łamanego, tłucznia, warstwa górna o grubości 8cm po zagęszczeniu | m2 | 637,19 |  |  |
| II16 27 | Podbudowa z kruszywa łamanego, tłucznia, warstwa górna dodatek za każdy, dalszy 1cm grubości, krotność 17 | m2 | 637,19 |  |  |
| II17 28 | Podbudowa betonowa z dylatacją , grubość warstwy 12 cm po zagęszczeniu | m2 | 637,19 |  |  |
| II18 29 | Podbudowa betonowa z dylatacją, dodatek za każdy, następny 1cm grubości warstwy, krotność 8 | m2 | 637,19 |  |  |
| II19 30 | Nawierzchnie jezdni z kostki granitowej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości, średnio 6cm, kostka nieregularna,, szara o wymiarach 4/6cm z zasypaniem szczelin pomiędzy kostkami grysem kamiennym | m2 | 40,90 |  |  |
| II20 31 | Nawierzchnie jezdni z kostki granitowej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości, średnio 6cm, kostka nieregularna,, szara o wymiarach 9/11cm z zasypaniem szczelin pomiędzy kostkami grysem kamiennym | m2 | 226,17 |  |  |
| II21 32 | Nawierzchnie jezdni z kostki granitowej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości, średnio 6cm, kostka nieregularna,, szara o wymiarach 15/17/8cm z zasypaniem szczelin pomiędzy kostkami grysem kamiennym | m2 | 226,17 |  |  |
| II22 33 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, granitowej 4/6cm, kolor szary, wzdłuż i prostopadle do krawędzi, ułożonej na zaprawie zaprawie cementowo – piaskowej 1:4, M20 i warstwie 5cm, z zasypaniem szczelin pomiędzy kostkami grysem kamiennym | m2 | 20,64 |  |  |
| II23 34 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, granitowej 4/6cm, kolor rudy, wzdłuż budynków, na zaprawie zaprawie cementowo – piaskowej 1:4, M20 i warstwie 5cm, z zasypaniem szczelin pomiędzy kostkami grysem kamiennym | m2 | 28,27 |  |  |
| II24 35 | Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych, palonych, ciętych o wymiarach 25x40x5cm ułożonej na zaprawie zaprawie cementowo – piaskowej 1:4, M20 i warstwie 5cm, z zasypaniem szczelin pomiędzy kostkami grysem kamiennym | m2 | 82,08 |  |  |
| II25 36 | Ustawienie opornika granitowego, łupanego o wymiarach 12x20x40cm na zaprawie cementowo piaskowej 1:4, M20 22,00+94,00 = 116,00m | m | 116,00 |  |  |
| II26 37 | Wypełnienie pokryw studni teletechnicznych płytkami granitowymi, ciętymi, palonymi o wymiarach 25x40x4cm na zaprawie cementowo - piaskowej | m2 | 1,25 |  |  |
| II27 38 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe | szt | 8 |  |  |
| II28 39 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe | szt | 10 |  |  |
| II29 40 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki teletechniczne | szt | 5 |  |  |
| II30 41 | Rury ochronne, Dn 200mm w miejscu kolizji z gazociagiem | m | 4,00 |  |  |
| II31 42 | Słupki do znaków drogowych, pionowych z rur stalowych o średnicy 2cale | szt | 4 |  |  |
| II32 43 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, pionowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne o powierzchni do 0,30 m2 | szt | 6 |  |  |
| II33 44 | Pomiar geodezyjny, powykonawczy zrealizowanych robót | kpl | 1 |  |  |
|  | Razem zł netto |  |
|  | Podatek 23% VAT zł |  |
|  | Razem zł brutto |  |

Słownie, netto: …..............................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

Miejscowość, dnia …..................................... 2014 roku

Wykonawca, podpis;

….....................................................

….....................................................