D - 07.00.00 URZ¥DZENIA BEZPIECZEÑSTWA RUCHU

D - 07.02.01 OZNAKOWANIE  PIONOWE

1. WSTÊP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania, kontroli i odbioru oznakowania i pionowego tymczasowego i docelowego.

2. materia³y

2.1. Znaki

Ka¿dy materia³ do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadaæ aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê. Znaki drogowe powinny mieæ certyfikat bezpieczeñstwa (znak „B”) nadany przez uprawnion¹ jednostkê.

2.2. Materia³y stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog¹ byæ wykonywane jako:

prefabrykaty betonowe,

z betonu wykonywanego „na mokro” z betonu min. B15,

2.3. Konstrukcje wsporcze

S³upki do zamocowania znaków powinny byæ wykonane z ocynkowanych rur stalowych R35 (60,3/2,5 mm.

2.4. Tarcza znaku

Materia³y u¿yte na lico i tarczê znaku oraz po³¹czenie lica znaku z tarcz¹ znaku, a tak¿e sposób wykoñczenia znaku, musz¹ wykazywaæ pe³n¹ odpornoœæ na oddzia³ywanie œwiat³a, zmian temperatury, wp³ywy atmosferyczne i wystêpuj¹ce w normalnych warunkach oddzia³ywania chemiczne (w tym korozjê elektrochemiczn¹) - przez ca³y czas trwa³oœci znaku, okreœlony przez wytwórcê lub dostawcê.

2.4.1 Materia³y do wykonania tarczy znaku

Materia³ami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s¹:

blacha stalowa obustronnie ocynkowana z krawêdziami podwójnie giêtymi,

2.4.2. Wymagania dotycz¹ce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje siê z zasady przez oklejenie tarczy znaku materia³em odblaskowym.

Zastosowana folia odblaskowa zastosowana dla znaków umieszczonych przy ulicach powinna byæ foli¹ pierwszej generacji za wyj¹tkiem znaków A-7, B-20 i D-6, dla których nale¿y stosowaæ foliê drugiej generacji.

2.4.3. Wielkoœæ tarczy

Znaki umieszczane w zwi¹zku z organizacj¹ ruchu dla ulic powinny byæ œrednie.

2.5 Folia odblaskowa

Typowe pasy z bia³ej i czerwonej folii odblaskowej I generacji. Szerokoœæ pasm powinna wynosiæ 250 mm

3. sprzêt

Przy wykonywaniu oznakowania pionowego, przewozie, za³adunku i wy³adunku materia³ów mo¿na stosowaæ:

koparki

ewentualnie wiertnic do wykonywania do³ów pod s³upki w gruncie spoistym,

betoniarek przewoŸnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,

œrodków transportowych do przewozu materia³ów,

sprzêt do robót rêcznych

4. transport

Nie okreœla siê specjalnych wymagañ dla transportu znaków lub ich poszczególnych elementów.

5. wykonanie robót

Znaki nale¿y ustawiaæ zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ w odleg³oœci od krawêdzi drogi i na wysokoœci okreœlonej przez dokumentacjê projektow¹ lub „Instrukcjê  o znakach drogowych pionowych.

Ka¿dy wykonany znak drogowy oraz ka¿da konstrukcja wsporcza musi mieæ tabliczkê znamionow¹ z:

nazw¹, mark¹ fabryczn¹ lub innym oznaczeniem umo¿liwiaj¹cym identyfikacjê wytwórcy lub dostawcy,

dat¹ produkcji,

oznaczeniem dotycz¹cym materia³u lica znaku,

dat¹ ustawienia znaku.

Zaleca siê, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawiera³a równie¿ miesi¹c i rok wymaganego przegl¹du technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musz¹ byæ wykonane w sposób trwa³y i wyraŸny, czytelny w normalnych warunkach przez ca³y okres u¿ytkowania znaku.

6. kontrola jakoœci robót

Podczas kontroli nale¿y sprawdziæ:

zgodnoœæ wykonania znaków pionowych z dokumentacj¹ projektow¹ (lokalizacja, wymiary, wysokoœæ zamocowania znaków),

zachowanie dopuszczalnych odchy³ek wymiarów:

odchy³ka od pionu, nie wiêcej ni¿ (1%

odchy³ka w wysokoœci umieszczenia znaku, nie wiêcej ni¿ (2%

odchy³ka w odleg³oœci ustawienia znaku od krawêdzi jezdni, , nie wiêcej ni¿ (5cm, przy zachowaniu minimalnej odleg³oœci umieszczenia znaku zgodnie z instrukcj¹ o znakach drogowych pionowych

poprawnoœæ wykonania fundamentów pod s³upki,

poprawnoœæ ustawienia s³upków i konstrukcji wsporczych,

sposób i prawid³owoœæ zamocowania tarcz znaków.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk¹ obmiarow¹ jest:

szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych oraz komplet (kpl) za oznakowanie tymczasowe,

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

9. podstawa p³atnoœci

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentów

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

zamocowanie tarcz znaków drogowych,

przeprowadzenie pomiarów i badañ wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-06250 | Beton zwyk³y |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-S-11112 | Kruszywo mineralne. Kruszywo ³amane do nawierzchni drogowych |
| 3. | PN-EN-12767 | Bierne bezpieczeñstwo konstrukcji wsporczych dla urz¹dzeñ drogowych. Wymagania i metody badañ. |
| 4. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. |
| 5. | PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |

10.2. Inne dokumenty

Szczegó³owe warunki techniczne dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – za³¹cznik do Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.