D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg.

1.2. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z rozbiórk¹:

nawierzchni drogowych

krawê¿ników i ³aw betonowych

s³upków i znaków drogowych

1.3. Okreœlenia podstawowe

Stosowane okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIA£Y

Nie wystêpuj¹

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do rozbiórki

Do wykonania robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów wymienionych w punkcie 1.2 mo¿e byæ wykorzystany sprzêt podany poni¿ej, lub inny zaakceptowany przez In¿yniera:

³adowarki,

samochody ciê¿arowe,

zrywarki,

m³oty pneumatyczne,

pi³y mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki.

4. TRANSPORT

4.2. Transport materia³ów z rozbiórki

Materia³ z rozbiórki mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeñ i przepustów obejmuj¹ usuniêcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazanych przez In¿yniera.

Jeœli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In¿ynier mo¿e poleciæ Wykonawcy sporz¹dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okreœlony przewidziany odzysk materia³ów.

Roboty rozbiórkowe mo¿na wykonywaæ mechanicznie lub rêcznie w sposób okreœlony w SST lub przez In¿yniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale¿y spe³niæ warunki okreœlone w ST D-05.03.11 „Recykling”.

Wszystkie elementy mo¿liwe do powtórnego wykorzystania powinny byæ usuwane bez powodowania zbêdnych uszkodzeñ. O ile uzyskane elementy nie staj¹ siê w³asnoœci¹ Wykonawcy, powinien on przewieŸæ je na miejsce okreœlone w SST lub wskazane przez In¿yniera.

Elementy i materia³y, które zgodnie z SST staj¹ siê w³asnoœci¹ Wykonawcy, powinny byæ usuniête z terenu budowy.

Rozebrana kostka kamienna jest w³asnoœci¹ Inwestora i powinna byæ rozebraniu oczyszczona, posegregowana i odwieziona w miejsce wskazane przez  Inwestora.

Do³y (wykopy) powsta³e po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeñ i przepustów znajduj¹ce siê w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ bêd¹ wykonane wykopy drogowe, powinny byæ tymczasowo zabezpieczone. W szczególnoœci nale¿y zapobiec gromadzeniu siê w nich wody opadowej.

Do³y w miejscach, gdzie nie przewiduje siê wykonania wykopów drogowych nale¿y wype³niæ, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj¹cego terenu i zagêœciæ zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.2. Kontrola jakoœci robót rozbiórkowych

Kontrola jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagêszczenie gruntu wype³niaj¹cego ewentualne do³y po usuniêtych elementach nawierzchni, ogrodzeñ i przepustów powinno spe³niaæ odpowiednie wymagania okreœlone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg jest:

dla nawierzchni i podbudów - m2 (metr kwadratowy),

dla krawê¿ników – m.b.

dla ³aw betonowych – m3

dla s³upków i znaków drogowych – szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów ulic polega na wizualnym sprawdzeniu kompletnoœci wykonanych robót rozbiórkowych i remontowych na zasadach odbioru robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materia³u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u¿ycia, z u³o¿eniem na poboczu,

za³adunek i wywiezienie materia³ów z rozbiórki,

wyrównanie pod³o¿a i uporz¹dkowanie terenu rozbiórki;

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Normy

| 1. | PN-D-95017 | Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia |
| 3. | PN-D-96002 | Tarcica liœciasta ogólnego przeznaczenia |
| 4. | PN-H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co ogólnego stosowania |
| 5. | PN-H-74220 | Rury stalowe bez szwu ci¹gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia |
| 6. | PN-H-93401 | Stal walcowana. K¹towniki równoramienne |
| 7. | PN-H-93402 | K¹towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor¹co |
| 8. | BN-87/5028-12 | GwoŸdzie budowlane. GwoŸdzie z trzpieniem g³adkim, okr¹g³ym i kwadratowym |
| 9. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaŸnika zagêszczenia gruntu. |