D - 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru wykopów w ramach robót zwi¹zanych z „Przebudow¹ polegaj¹c¹ na remoncie nawierzchni ul. Szersznika, ul. Szerokiej oraz ul. Olszaka w Cieszynie”.

1.2. Wymagania ogólne

Przed przyst¹pieniem do wykonania robót ziemnych nale¿y zakoñczyæ wszelkie roboty przygotowawcze okreœlone w ST-01.00.00. „Roboty przygotowawcze”.

W przypadku wykonywania robót ziemnych w rejonie istniej¹cego uzbrojenia podziemnego, wszelkie roboty ziemne nale¿y prowadziæ zgodnie z dyspozycjami i pod p³atnym nadzorem przedstawiciela W³aœciciela sieci. Koszty zwi¹zane z nadzorem ponosi Wykonawca.

Przed przyst¹pieniem do wykonywania jakichkolwiek wykopów w rejonie sieci uzbrojenia terenu nale¿y wykonaæ przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela W³aœciciela sieci w celu ustalenia dok³adnej lokalizacji sieci uzbrojenia terenu.

2. materia³y (grunty)

Materia³ wystêpuj¹cy w pod³o¿u wykopu jest gruntem rodzimym, który bêdzie stanowi³ pod³o¿e nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych [12] powinien charakteryzowaæ siê grup¹ noœnoœci G1.  Gdy pod³o¿e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy noœnoœci, nale¿y pod³o¿e doprowadziæ do grupy noœnoœci G1 zgodnie z dokumentacja projektow¹ i SST.

3. sprzêt

Do za³adunku i wywozu gruntu z koryta nale¿y u¿ywaæ nastêpuj¹cego sprzêtu:

£adowarki, koparki,  samochody samowy³adowcze

4. transport

Wydobyty grunt mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu z zachowaniem wymagañ ST D-00.00.00, przepisów dotycz¹cych ograniczenia obci¹¿enia osi pojazdów poruszaj¹cych siê po drogach publicznych.

5. wykonanie robót

5.1. Zasady prowadzenia robót

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaæ ich statecznoœæ w ca³ym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeñ, wynikaj¹cych z nieprawid³owego ukszta³towania skarp wykopu, ich podciêcia lub innych odstêpstw od dokumentacji projektowej obci¹¿a Wykonawcê.

Wykonawca powinien wykonywaæ wykopy w taki sposób, aby grunty o ró¿nym stopniu przydatnoœci do budowy nasypów by³y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich wymieszanie. Odstêpstwo od powy¿szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uk³adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In¿yniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny byæ bezpoœrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odk³ad. O ile In¿ynier dopuœci czasowe sk³adowanie odspojonych  gruntów, nale¿y je odpowiednio zabezpieczyæ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycz¹ce zagêszczenia i noœnoœci gruntu

Zagêszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosiæ Is(=0,98 lub

E2(=45 Mpa oraz E2/E1(=2,2

Je¿eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe³niaj¹ wymaganego wskaŸnika zagêszczenia, to przed u³o¿eniem konstrukcji nawierzchni nale¿y je dogêœciæ do wartoœci Is, podanych w tablicy 1.

Je¿eli wartoœci wskaŸnika zagêszczenia okreœlone w tablicy 1 nie mog¹ byæ osi¹gniête przez bezpoœrednie zagêszczanie gruntów rodzimych, to nale¿y podj¹æ œrodki w celu ulepszenia gruntu pod³o¿a, umo¿liwiaj¹cego uzyskanie wymaganych wartoœci wskaŸnika zagêszczenia. Mo¿liwe do zastosowania œrodki, o ile nie s¹ okreœlone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In¿ynierowi.

Dodatkowo mo¿na sprawdziæ noœnoœæ warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modu³u odkszta³cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nale¿y dopuszczaæ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboœæ warstwy gruntu (nadk³adu) powy¿ej rzêdnych robót ziemnych jest mniejsza ni¿ 0,3 m.

Z chwil¹ przyst¹pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza siê po nim jedynie ruch maszyn wykonuj¹cych tê czynnoœæ budowlan¹. Mo¿e odbywaæ siê jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj¹ uszkodzeñ powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeñ powierzchni robót ziemnych, wynikaj¹cych z niedotrzymania podanych powy¿ej warunków obci¹¿a Wykonawcê robót ziemnych.

6. kontrola jakoœci robót

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodnoœci z wymaganiami okreœlonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na:

sposób odspajania gruntów nie pogarszaj¹cy ich w³aœciwoœci,

zapewnienie statecznoœci skarp,

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakoñczeniu,

dok³adnoœæ wykonania wykopów (usytuowanie i wykoñczenie

Równoœæ pod³o¿a

Nierównoœci pod³o¿a nale¿y mierzyæ 4 metrow¹ ³at¹ – co ok. 50 m lub wg wskazañ In¿yniera

Nierównoœci nie mog¹ przekraczaæ 5 cm

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale¿y mierzyæ za pomoc¹ 3 metrowej ³aty i poziomicy – co ok. 50 m lub wg wskazañ In¿yniera. Spadki poprzeczne pod³o¿a powinny byæ zgodne z projektem z tolerancj¹ –0,5 % i +2,0 %.

Rzêdne pod³o¿a

Rzêdne pod³o¿a nale¿y sprawdziæ co ok. 20 m lub wg wskazañ In¿yniera

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaæ +1 cm i –5 cm.

Szerokoœæ korpusu

Szerokoœæ korpusu nale¿y sprawdziæ – co ok. 20 m lub wg wskazañ In¿yniera.

Szerokoœæ nie mo¿e siê ró¿niæ od projektowanej o wiêcej ni¿ 10 cm.

zagêszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed³ug wymagañ okreœlonych w pkcie 5.2.

7. obmiar robót

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m3 (metr szeœcienny) wykonanego wykopu.

8. odbiór robót

Roboty ziemne uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ je¿eli wszystkie wyniki badañ przeprowadzonych przy odbiorach okaza³y siê zgodne z wymaganiami.

9. podstawa p³atnoœci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk³ad, obejmuj¹ce: odspojenie, przemieszczenie, za³adunek, przewiezienie i wy³adunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,

zagêszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

rozplantowanie urobku na odk³adzie,

wykonanie, a nastêpnie rozebranie dróg dojazdowych,

rekultywacjê terenu.

10. przepisy zwi¹zane

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu.