Cieszyn, 27.11.2015 roku

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM:

Miejski Zarząd Dróg, ul. Liburnia 4 , 43-400 Cieszyn

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn:. „Modernizacja  oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – etap 1” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2.  Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać następujące założenia techniczne:

2.1.Charakterystyka opraw oświetleniowych określona przez Zamawiającego których należy użyć przy sporządzaniu dokumentacji projektowej: zastosowanie oprawy LED                               z autonomicznym, zmiennym profilem obciążenia w ilości ok. 1800 szt.

2.2. Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż:

2.2.1. Korpus  oprawy wykonany z aluminium odlewanego ciśnieniowo z malarską powłoką proszkową zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi. Powierzchnia zewnętrzna najlepiej płaska lub z układem zewnętrznych radiatorów  samoczyszczących  się, odprowadzających swobodnie wodę i brud osadzający się na oprawie.

2.2.2. Budowa oprawy - oprawa powinna legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP 66 oraz być wyposażona w system regulujący ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz oprawy, który minimalizuje zjawisko kondensacji pary wodnej odporność na  działanie czynników atmosferycznych.

2.2.3. Budowa oprawy zapewniająca możliwość wymiany układu zasilającego oraz optycznego bez konieczności zdejmowania oprawy ze słupa.

2.2.4. Klosz oprawy powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o odporności na uderzenia  IK 09.

2.2.5. Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy.

2.2.6. Oprawa powinna być wyposażona w panel LED wyposażony w diody mocy LED uznanych producentów ( np. Cree)  o emitowanej barwie światła 4200K  +/- 200K i być jednolita dla całej  serii produktów o wskaźniku oddawania barw źródeł światła w panelu LED Ra ≥ 70.

2.2.7. Panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę.

2.2.8. Oprawa powinna być wyposażona w zasilacz renomowanych producentów (np. MeanWell, Philips etc.) umożliwiający zaprogramowanie ≤ 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez sygnału sterującego z zewnątrz.

2.2.9. Oprawa powinna umożliwiać współpracę z systemami sterowania i zarządzania oświetleniem.

2.2.10. Układ zasilający umożliwiający utrzymanie stałego strumienia świetlnego oraz wymaganych poziomów parametrów oświetleniowych przez cały założony okres eksploatacji.

2.2.11. Oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu.

2.2.12. Oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych fotometrycznych  zamieszczonych na stronie producenta i umożliwiających wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych w ogólnodostępnych programach obliczeniowych typu DIALux.

2.2.13. Oprawy wykonane w II klasie ochronności.

2.2.14. Współczynnik mocy cos φ> 0,9.

2.2.15. Zakres temperatur pracy oprawy -350C ≤ To ≤ 400.

2.2.16. Zakłócenia sieci elektrycznej THD < 20%.

2.2.17. Sprawność świetlna oprawy min. 105 lm/W.

2.2.18. Oprawa posiada deklarację zgodności CE oraz certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego na znak ENEC.

2.2.19. Oprawa zostanie uznana za niesprawną jeżeli podczas jej pracy stwierdzi się uszkodzenie (nie świecenie) ponad 10 % diod LED niezależnie od przyczyny ich uszkodzenia. Niesprawne oprawy podlegają naprawie lub wymianie przez dostawcę w okresie gwarancji w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia niesprawnej oprawy. Wykonawca  dokona naprawy lub wymiany uszkodzonych opraw na własny koszt.

2.2.20. Oprawa posiada gwarancję producenta na okres min. 5 lat.

W wyjątkowych przypadkach, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, może wystąpić odstępstwo od wyżej wymienionych parametrów.

3. Strefy kolizyjne i przejścia dla pieszych

3.1. Wykonawca wykona projekt oświetlenia stref kolizyjnych i przejść dla pieszych zgodnie z założeniami „programu bezpieczne przejście”  i wymogami Zamawiającego odnośnie oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych.

3.2. Zamawiający dopuszcza zmianę posadowienia konstrukcji wsporczych dla opraw oświetlających przejścia dla pieszych

3.3. Zamawiający dopuszcza stosowanie opraw LED innych niż założone w projekcie, a przeznaczonych do oświetlania przejść dla pieszych o odpowiedniej charakterystyce

4. Słupy oświetleniowe muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż:

4.1. Dla wykonania oświetlenia dróg należy stosować typowe: maszty, słupy oświetleniowe, fundamenty i wysięgniki. Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego oraz wysięgniki muszą spełniać przede wszystkim wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową oraz ochrony antykorozyjnej.

4.2. Konstrukcje wsporcze powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub równoważną w celu zwiększeniach trwałości na obszarze bezpośredniego oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania dróg i ekskrementów. W przypadku zastosowania słupów, masztów i wysięgników stalowych powinny być dwustronnie ocynkowane ogniowo. Konstrukcje Aluminiowe, wewnętrznie anodowane. Długość wysięgników należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.

4.3. W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami ze stopniami ochrony nie mniejszymi niż: IP 44 i IK 09. Wnęki powinny być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkładek bezpiecznikowych topikowych i listwę zaciskową posiadającą odpowiednią ilość zacisków do podłączenia trzech żył kabla o przekroju do 35 mm2 pod jeden zacisk lub izolacyjne złącze słupowe do podłączenia czterech żył kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk. Wnęki słupowe powinny umożliwiać montaż urządzeń zapłonowych i sterujących opraw oświetleniowych.

4.4. Średnica słupów zalecana przez Zamawiającego ≥ 175mm

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów kompozytowych przy zachowaniu takich samych wysokości, kątów zamocowania oprawy, kształtu i długości wysięgników jak dla słupów aluminiowych lub stalowych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

5. Podstawowe cechy systemu sterowania i zarządzania.

5.1. Projekt systemu sterowania i zarządzania oświetleniem zostanie oparty o jeden z trzech systemów :

5.1.1. Centralnego systemu sterowania i zarządzania grupowego typu CPANet

5.1.2. Rozproszonego systemu sterowania i zarządzania z poziomu pojedynczej oprawy  typu ECHELON.

5.1.3. Rozproszonego systemu bezprzewodowego sterowania i zarządzania z poziomu pojedynczej oprawy opartego na otwartym protokole ZigBee

Wybór systemu zostanie dokonany na etapie prac projektowych na podstawie funkcjonalności, możliwości dostosowania do potrzeb Zamawiającego oraz możliwości rozbudowy.

System powinien uwzględniać możliwość zarządzania  zarówno oświetleniem zmodernizowanym w oparciu o oprawy drogowe LED,  jak i pozostałym oświetleniem będącym na majątku miasta Cieszyn opartym o oprawy wyposażone w źródła wysokoprężne.

Ze względu na rozporządzenie Komisji WE 245/2009 (dot. ekoprojektu dla lamp wyładowczych i stosowanych stateczników) kompleksowość i kompatybilność systemu z najnowszymi rozwiązaniami oraz możliwościami rozbudowy  Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań opartych wyłącznie o centralne reduktory mocy i stateczniki elektromagnetyczne zamontowane w oprawach

Modernizacja oświetlenia i implementacja systemu zarządzania oświetleniem zakłada zmianę lokalizacji punktów zapalania poprzez wyniesienie poza stacje transformatorowe będące własnością Tauron Dystrybucja S.A.

6.   Opracowanie dokumentacji projektowej (oddzielenie na każdą ulicę) obejmuje:

6.1. Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy) opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi itp. - po 4 egz.,

6.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego - 2 egz.,

6.3. Przedmiary robót - 2 egz.,

6.4. Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) - 1 egz.,

6.5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych prawem budowlanym, wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia opinie warunki odpowiednich instytucji (teren inwestycji jest częściowo objęty nadzorem konserwatora zabytków), a więc zainteresowanych właścicieli lub zarządców : dróg, posesji, urządzeń infrastruktury technicznej, i innych obiektów w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a także właściwych jednostek organizacyjnych w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

6.6. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, pozwoleń, uzgodnień  i opinii Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu w terminach umożliwiających skorzystanie z ew. trybu odwoławczego.

6.7. Projekt w formie roboczej należy przedłożyć do akceptacji Inwestora.

6.8. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania prac, zatwierdzony w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie- 4 egz.,

6.9. Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej opracowany w programie Microsoft Word, Excel (wersja licząca kosztorysu ofertowego), PDF - część rysunkowa (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD - 2 kpl.

7.  Zakres zamówienia obejmuje również (oddzielenie na każdą ulicę):

7.1. Dołączenie oświadczenia projektanta o spełnieniu przez zmodernizowane oświetlenie normy oświetlenia PN-EN 13201 – 1:2014

7.2. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających istotny wpływ na kształtowanie ceny ofert, jak również zaproponowanych rozwiązań projektowych.

7.3.  Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany: - wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, - doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

7.4. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca uwzględni  zalecenia Zamawiającego a także zalecenia Rad Technicznych  organizowane przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych.

7.5.  Uzyskanie i przygotowanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej.

7.6. Przedstawienie min. 3 wariantów energooszczędnej modernizacji oświetlenia ulicznego:

- wskazanie kosztów dla poszczególnych wariantów oraz szacowanych oszczędności

- uwzględnienie zastosowania opraw LED, inteligentnego sterowania, umożliwiającego sterowanie całą infrastrukturą oświetlenia ze stanowiska komputerowego oraz systemu zarządzania oświetleniem do rejestracji awarii i działań niepożądanych.

- obliczeniami fotometrycznymi, dla poszczególnych ulic (sytuacji drogowych), w oparciu o oprawy oświetleniowe LED nie mniej niż 3 (trzech) producentów spełniających wymagania techniczne Zamawiającego.

- obliczeniami fotometrycznymi projektu oświetlenia stref kolizyjnych i przejść dla pieszych zgodnie z założeniami „programu bezpieczne przejście”  i wymogami Zamawiającego odnośnie oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych  w oparciu o min . 2 ( dwa) alternatywne rozwiązania producentów spełniających wymagania techniczne Zamawiającego wraz z analizą techniczną oraz finansową oraz uzasadnieniem wyboru.

- projektem systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, który zgodnie                    z pkt 5.1 zostanie oparty o jeden z trzech systemów wraz z analizą techniczną oraz finansową oraz uzasadnieniem wyboru.

7.7.  Wykonanie analizy porównawczej dla przygotowanych wariantów, określenie stopy zwrotu inwestycji oraz szczegółowy opis rekomendowanego do realizacji wariantu

- analiza kosztów eksploatacji sprzed i po modernizacji,

- analiza mocy umownej,

- analiza czasu eksploatacji systemu oświetleniowego

- oszacowanie nakładów inwestycyjnych dla proponowanych rozwiązań

7.8. Określenie oszczędności w nakładach na utrzymanie oświetlenia drogowego wynikających z oszczędności w kosztach energii elektrycznej na oświetlenie oraz kosztach bieżącego utrzymania

7.9.  Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu, w szczególności:

- udzielanie odpowiedzi wykonawcy,

- udział w spotkaniach technicznych,

- wizyty na placu budowy,

d)   ewentualne modyfikacje dokumentów projektowych

8. Opracowanie dokumentacji projektowej pn:. „Modernizacja  oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – etap 1 musi zawierać :

8.1. Główne ciągi komunikacyjne miasta Cieszyna tj.: ulice Katowicka, Stawowa, Frysztacka, Przepilińskiego, 3 Maja, Górna, Hallera, Puńcowska, Wyższa Brama, Plac Wolności, Błogocka, Górny Rynek, Stalmacha, Korfantego, Kossak Szatkowskiej, Morcinka, Hażlaska, Liburnia, Kolejowa, Michejdy, Zamkowa. Pozostałe ulice objęte opracowaniem Wykonawca jest obowiązany uzgodnić                                z Zamawiającym.

8.2. Dobór opraw oświetleniowych LED dla poszczególnych ulic dokonanych na podstawie doboru klas oświetleniowych spełniających wymagania normy PN - EN 13201:2007-Oświetlenie dróg. Wymagane jest wykonanie obliczeń fotometrycznych dla każdej ulic w oparciu o oprawy LED 3 różnych producentów spełniających wymagania Zamawiającego

8.3. Uwzględnienie w dokumentacji projektowej modernizacji opraw stylizowanych znajdujących się w zabytkowej części miasta a polegającej na wymianie źródeł światła w istniejących oprawach na panel LED w połączeniu z wymianą zasilacza oraz przy założeniu ciepłej barwy światła 3000 – 3500K

8.4. Weryfikację inwentaryzacji i audytu wykonanych  w 2013r w oparciu o wdrożony u Zamawiającego system City GIS oraz uzgodnienia zawarte w porozumieniu pomiędzy Zamawiającym a OSD Tauron Dystrybucja S.A.

III. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usługi o podobnym charakterze, przy czym za usługę o podobnym charakterze Zamawiający uzna:

• usługę polegającą na  opracowaniu dokumentacji  projektowej dotyczącej budowy lub modernizacji oświetlenia publicznego miasta  o wartości  nie mniejszej niż 50.000 PLN brutto.

Ocena spełnienia przez wykonawcę tego warunku nastąpi na podstawie:

• przedłożonego w ofercie wykazu (zał. nr 2) wykonywanych usług, który zawiera informacje na temat: przedmiotu usług, dat wykonania, nazw projektów oraz ich wartości, a także podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

oraz

• załączonych dowodów, że usługi zostały wykonane należycie. Z przedłożonych dokumentów ma wynikać, że przedmiot zamówienia dotyczył opisanych wyżej wymaganych usług.

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże przynajmniej jedną osobę, która

- posiada wykształcenie wyższe techniczne,

- opracował lub brał udział w opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji  projektowej dotyczącej modernizacji oświetlenia publicznego miasta,

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE.

1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w zaproszeniu oraz projekcie umowy, a w razie wyboru zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie;

2. Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

3. Wszelkie niezbędne oświadczenia, których wzory dołączone są do niniejszego zapytania ofertowego.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 19.02.2016r. przy czym:

- do 1 lutego 2016r. - materiały niezbędne do opracowania studium wykonalności projektu,

będącego podstawą do opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji „Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – etap 1” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi  po dostarczeniu i odebraniu przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji. Termin płatności ustala się na 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktur/rachunków będą stosowne protokoły potwierdzające wykonanie  zamówienia.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wypełnione zgodnie ze wzorem oferty należy składać w terminie do dnia 04.12.2015r. do godziny 11:00, za pośrednictwem poczty na adres Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn lub osobiście w siedzibie jw. W przypadku oferty przesłanej pocztą winna ona wpłynąć do Zamawiającego we wskazanym wyżej terminie.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty. Oferta musi być kompletna, tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień                       w terminie określonym przez Zamawiającego.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wykonanie usługi opracowania przedmiotu zamówienia w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna być przedstawiona jako wartość brutto (z VAT) oraz wartość netto (bez VAT). W przypadku zastosowania obniżonej wartości podatku VAT należy podać podstawę prawną. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT:

Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im odpowiednią wagę procentową:

Kryterium: cena - waga 80%

C=A/B * 80 [pkt],

gdzie:

A – najniższa cena brutto oferty,

B – cena oferty badanej

Kryterium:

liczba wykonanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat licząc od terminu składania ofert polegających na opracowaniu dokumentacji  projektowej dotyczącej budowy lub modernizacji oświetlenia publicznego miasta , o wartości brutto co najmniej 50 000 zł każda  – waga 20%, przy czym

U=0 pkt, jeżeli liczba usług wynosi 2,

U=10 pkt, jeżeli liczba usług wynosi 3 – 4,

U=20 pkt, jeżeli liczba usług wynosi 5 lub więcej,

Ocena punktowa oferty jest sumą ocen w poszczególnych kryteriach, czyli:

W = C + U [pkt]

X. INFORMACJE DODATKOWE:

Informacji o zapytaniu ofertowym udziela Starszy Inspektor pan Mariusz Poźniak w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00, tel. 33 479 52 69

XI. UWAGI KOŃCOWE

Miejski Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo do: - zmiany terminu składania ofert; - uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić; - poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy; - odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Zarządu Dróg do zawarcia umowy.

XII. ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1. Wzór formularza ofertowego;

Nr 2. Wzór wykazu wykonanych usług w ciągu ostatnich trzech lat;

Nr 3. Wzór wykazu osób uczestniczących w zamówieniu;

Nr 4. Wzór umowy.

Nr 5. Audyt oświetlenia ulicznego miasta Cieszyna