Załącznik nr 1

do Uchwały nr XVIII/1/2012

Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

z dnia 2 maja 2012 r.

Instrukcja określająca zasady montażu wodomierza jako podlicznika bezpowrotnie zużytej wody oraz sposobu rozliczania na podstawie wskazań przedmiotowego wodomierza

§ 1

Przez bezpowrotne zużycie wody rozumie się pobór wody zużytej dla potrzeb podlewania ogrodu, napełniania basenu, czy zastosowań produkcyjnych i/lub technologicznych oraz inne wskazane       we wniosku przez Usługobiorcę.

§ 2

- Instrukcja określa:

- zasady montażu wodomierza jako podlicznika bezpowrotnie zużytej wody,

- zasady rozliczania wodomierza–podlicznika.

- Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna, która własnym staraniem i na własny koszt montuje wodomierz–podlicznik bezpowrotnie zużytej wody;

- Wodomierz–podlicznik – przyrząd pomiarowy mierzący ilość bezpowrotnie zużytej wody.

§ 3

Zasady montażu wodomierza jako podlicznika bezpowrotnie zużytej wody

- Usługobiorca zamontuje na własny koszt na instalacji wewnętrznej dodatkowy wodomierz jako podlicznik  wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody (np. w procesie technologicznym, do podlewania ogrodów, napełniania basenów itp.).

- Niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych                 z odprowadzeniem wody do kanalizacji na odcinku – instalacji między wodomierzem–podlicznikiem, a zewnętrznym zaworem czerpalnym.

- Wodomierz–podlicznik powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu itp. w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania lub przed innymi zaworami czerpalnymi, z których woda nie jest odprowadzana do kanalizacji.

- Wodomierz–podlicznik należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno–ruchową podaną przez producenta wodomierza.

- Wodomierz–podlicznik musi posiadać ważną cechę legalizacyjną.

- Dostęp do wodomierza–podlicznika powinien być swobodny i bezpieczny.

- Woda pobierana za wodomierzem–podlicznikiem nie może być odprowadzana do kanalizacji.

- Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza–podlicznika, ewentualną naprawą  i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat) wykonuje właściciel nieruchomości  na własny koszt.

- Po zamontowaniu wodomierza–podlicznika Usługobiorca składa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w Dziale Gospodarki Ściekami przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie wniosek o założenie plomb na wodomierz–podlicznik rejestrujący pobór bezpowrotnie zużytej wody (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) oraz zawarcie aneksu do umowy w sprawie wprowadzania ścieków komunalnych do urządzeń kanalizacyjnych m. Cieszyna.

- Każdorazowa konieczność demontażu wodomierza–podlicznika wymaga uzgodnienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. , a każdy ponownie zamontowany wodomierz–podlicznik powinien być zgłoszony do odpłatnego zaplombowania.

UWAGA!

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza–podlicznika zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych kosztów i korzyści związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz                 z wodomierzem–podlicznikiem.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wprowadzenia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. opłaty abonamentowej za wodomierz–podlicznik.

Powyższe zasady od 1 do 10 stanowić będą załącznik do Wniosku o zaplombowanie podlicznika          do rozliczania bezpowrotnie zużytej wody oraz podstawę do zawarcia aneksu do umowy w sprawie wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych m. Cieszyna.

§ 4

Zasady rozliczania wodomierza–podlicznika

- Na podstawie wniosku złożonego przez Usługobiorcę służby techniczne ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. dokonują przeglądu instalacji i odpłatnego zaplombowania (wg cennika Zakładu) układu pomiarowego. W dniu odbioru zostaje spisany protokół (załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji), który jest podstawą do zawarcia aneksu.

- Zwrot podpisanego aneksu stanowi podstawę do odliczania ilości ścieków z tytułu         bezpowrotnie zużytej wody.

- Brak zwrotu podpisanego aneksu spowoduje uznanie wniosku za bezprzedmiotowy.

- Rozliczenie za ścieki nastąpi na podstawie wskazań wodomierza głównego po odjęciu  wskazań wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody.

- Usługobiorca jest zobowiązany do podawania stanu wodomierza–podlicznika w terminach określonych w aneksie.

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontroli wodomierza–podlicznika.

- Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody bezpowrotnie zużytej nastąpi w szczególności w przypadku:

- stwierdzenia zużycia wody na inne cele niż wskazane we wniosku,

- uszkodzenia wodomierza–podlicznika, plomb lub cech legalizacyjnych,

- nieprawidłowych wskazań wodomierza–podlicznika,

- nie przedłożenia aktualnego świadectwa legalizacyjnego,

- dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji wodomierza–podlicznika.

- Zakład obciąży Usługobiorcę należnością za ilość m3 ścieków odliczoną z tytułu bezpowrotnie zużytej wody za ostatnie 24 miesiące wg cennika obowiązującego w dniu stwierdzenia nieprawidłowości w przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w punkcie 7.

- Powyższe przesłanki stanowić będą jednocześnie podstawę do rozwiązania aneksu w trybie natychmiastowym.

Usługobiorca za uszkodzenie plomb w zestawie wodomierzowym zamontowanym jako podlicznik bezpowrotnie zużytej wody bez uzgodnienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. podlega karze grzywny do 5.000 zł (Dz. U. 2001, Nr 72, poz. 747, z późn. zm. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Powyższe zasady od 1 do 9 stanowić będą załącznik do aneksu zawartego z Usługobiorcą.