Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

na wykonanie remontu i modernizacji kraty bębnowej

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 tys. euro,

na podstawie art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Do składania ofert zaprasza:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie	centrala	033-4794100

ul. Słowicza 59,    43-400 Cieszyn,    woj. śląskie	faks	033-4794113

Przedmiotem zamówienia jest: remont i modernizacja kraty bębnowej – urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych w Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie, przy ul Motokrosowej 27. Zadaniem kraty jest usuwanie ze ścieków, zanieczyszczeń występujących w postaci substancji stałych o niewielkich rozmiarach. W urządzeniu tym odpady (skratki) są płukane, odwadniane, prasowane i transportowane z kanału ścieków do worków. Całość kraty bębnowej wykonana jest z wysokostopowej stali węglowej – antykorozyjnej i kwasoodpornej o masie 1970 kg. Krata zainstalowana jest w komorze sit, tj. kanale doprowadzającym ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie, poniżej poziomu gruntu.

Remont i modernizacja kraty bębnowej obejmuje wymianę uszkodzonych lub nadmiernie zużytych części mechanicznych oraz elementów wyposażenia elektrycznego, tj:

1) wymianę leja wlotowego,

2) wymianę kosza kraty Ø 1200/7,

3) wymianę ramienia i grzebienia kraty,

4) wymianę łożyska ślizgowego i uszczelnienia,

5) modernizację wału śrubowego do nowej konstrukcji (wymiana 2 czopów wału),

6) wymianę dotychczasowego napędu na napęd NORD,

7) wymianę układu grzewczego (termostat, kabel grzewczy, izolacja),

8) wymianę szafy sterowniczej i sond ultradźwiękowych.

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

50000000-5	Naprawa, serwisowanie i instalacja,

45259900-6	Modernizacja zakładów oczyszczania.

Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Wykonawcy przystępujący do realizacji niniejszego zamówienia powinni nie podlegać wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy. Dla poświadczenia spełniania tego warunku wykonawcy powinni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 9.A SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie oferowana cena netto remontu i modernizacji kraty bębnowej w zakresie określonym przez Zamawiającego. Podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę tylko ta wartość netto. Szczegółowy sposób obliczania punktacji został podany w SIWZ.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sekretariacie ZGK w Cieszynie przy ul. Słowicza 59. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia będą związani ofertą przez 30 dni, licząc od daty otwarcia ofert. Projekt umowy został dołączony do SIWZ.

Nie zezwala się na składanie ofert częściowych. Nie wyraża się zgody na składanie ofert wariantowych. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do niniejszego zamówienia.

Termin i miejsce składania ofert   –   15.06.2007 r. do godz. 11:30 w sekretariacie ZGK Cieszyn.

Termin otwarcia złożonych ofert   –   15.06.2007 r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia:   –    3 miesiące od daty podpisania umowy.

Cieszyn, 25 maj 2007 r.

Ogłoszenie nie przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych z uwagi na nie przekroczenie progu 60 tys. euro.