D - 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D - 03.02.01 KANALIZACJA  DESZCZOWA

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z przebudow¹ kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Zakres rzeczowy obejmuje budowê:

Kana³ów z rur PVC klasy S Dz 315 oraz Dz 250

Przykanalików z rur PVC klasy S Dz 200

Studni rewizyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych DN 1000 mm

Wpustów deszczowych betonowych DN 500 mm

Demonta¿ istniej¹cych wpustów deszczowych

Demonta¿ studni rewizyjnychj

Zabudowê rur ochronnych

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieæ kanalizacyjna zewnêtrzna przeznaczona do odprowadzania œcieków opadowych.

1.4.2. Kana³y

1.4.2.1. Kana³ - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania œcieków.

1.4.2.2. Kana³ deszczowy - kana³ przeznaczony do odprowadzania œcieków opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kana³ przeznaczony do po³¹czenia wpustu deszczowego z sieci¹ kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kana³ zbiorczy - kana³ przeznaczony do zbierania œcieków z co najmniej dwóch kana³ów bocznych.

1.4.2.5. Kolektor g³ówny - kana³ przeznaczony do zbierania œcieków z kana³ów oraz kana³ów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kana³ nieprze³azowy - kana³ zamkniêty o wysokoœci wewnêtrznej mniejszej ni¿            1,0 m.

1.4.2.7. Kana³ prze³azowy - kana³ zamkniêty o wysokoœci wewnêtrznej równej lub wiêkszej ni¿ 1,0 m.

1.4.3. Urz¹dzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze³azowym przeznaczona do kontroli i prawid³owej eksploatacji kana³ów.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za³amaniach osi kana³u w planie, na za³amaniach spadku kana³u oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka po³¹czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ³¹czenia co najmniej dwóch kana³ów dop³ywowych w jeden kana³ odp³ywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj¹ca dodatkowy przewód pionowy umo¿liwiaj¹cy wytr¹cenie nadmiaru energii œcieków, sp³ywaj¹cych z wy¿ej po³o¿onego kana³u dop³ywowego do ni¿ej po³o¿onego kana³u odp³ywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezw³azowa - œlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu w³azowego, spe³niaj¹ca funkcje studzienki po³¹czeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale prze³azowym przeznaczona do kontroli i prawid³owej eksploatacji kana³ów.

1.4.3.7. Komora po³¹czeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do ³¹czenia co najmniej dwóch kana³ów dop³ywowych w jeden kana³ odp³ywowy.

1.4.3.8. Wpust deszczowy - urz¹dzenie do odbioru œcieków opadowych, sp³ywaj¹cych do kana³u z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czêœæ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoœci eksploatacyjnych. Wysokoœæ komory roboczej jest to odleg³oœæ pomiêdzy rzêdn¹ dolnej powierzchni p³yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzêdn¹ spocznika.

1.4.4.2. Komin w³azowy - szyb po³¹czeniowy komory roboczej z powierzchni¹ ziemi, przeznaczony do zejœcia obs³ugi do komory roboczej.

1.4.4.3. P³yta przykrycia studzienki lub komory - p³yta przykrywaj¹ca komorê robocz¹.

1.4.4.4. W³az kana³owy - element ¿eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo¿liwiaj¹cy dostêp do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep³ywu w nim œcieków.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiêdzy kinet¹ a œcian¹ komory roboczej.

2. MATERIA£Y

Ogólne wymagania dot. materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podane s¹ w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawcê materia³y powinny posiadaæ certyfikat zgodnoœci, b¹dŸ deklaracjê zgodnoœci z Polskimi Normami lub Aprobat¹ Techniczn¹.

2.1. Rury kana³owe PVC-U

Do budowy kana³ów i przykanalików kanalizacji deszczowej zastosowano rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy „S” uszczelniane za pomoc¹ uszczelek gumowych.

Rury powinny odpowiadaæ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-74/C-89200.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na kanalizacji deszczowej wystêpuj¹ studzienki kanalizacyjne rewizyjne wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych fi 1000 mm ( z betonu sprê¿onego) ³¹czonych na uszczelki gumowe.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powy¿ej wejœcia kana³ów) powinna byæ wykonana z:

krêgów betonowych lub ¿elbetowych odpowiadaj¹cych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

2.2.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje siê jako monolit z betonu hydrotechnicznego o w³aœciwoœciach podanych w pkt 2.3.1. P³ytê denn¹ ustawiaæ na pod³o¿u z betonu B-10 u³o¿onym na podsypce piaskowej.

2.2.3. W³azy kana³owe

W³azy kana³owe nale¿y wykonywaæ jako:

w³azy ¿eliwne typu ciê¿kiego odpowiadaj¹ce wymaganiom PN 87/H-74051-02 [11

2.2.4. Stopnie z³azowe

Stopnie z³azowe ¿eliwne odpowiadaj¹ce wymaganiom PN 82/H-74086 [14].

2.2.5. P³yta pokrywowa

Studzienki przykryæ prefabrykowanymi p³ytami pokrywowymi PP 140/60 odpowiadaj¹cymi wymaganiom w karcie KB1-38.4.3/1/-81

2.2.6. Pierœcienie ¿elbetowe odci¹¿aj¹ce

Zastosowano pierœcienie ¿elbetowe odci¹¿aj¹ce wykonane z betonu klasy B-20 zbrojonego stal¹ St3S.

2.3. Studzienki œciekowe

2.3.1. Wpusty uliczne ¿eliwne

Wpusty uliczne ¿eliwne powinny odpowiadaæ wymaganiom PN-H-74080-01 [12]  i PN-H-74080-04 [13].

2.3.2. Krêgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki œciekowe stosowane s¹ prefabrykowane krêgi betonowe o œrednicy 50 cm, wysokoœci 100 cm z wylotem o œredn. 20 cm z betonu klasy B-20

2.3.3. Pierœcienie ¿elbetowe odci¹¿aj¹ce

Zastosowano pierœcienie ¿elbetowe odci¹¿aj¹ce o œrednicy 65 cm wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal¹ StOS.

2.3.4. P³yty ¿elbetowe prefabrykowane

P³yty ¿elbetowe prefabrykowane powinny mieæ gruboœæ 11 cm i byæ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal¹ StOS.

2.3.5. P³yty fundamentowe zbrojone

P³yty fundamentowe zbrojone powinny posiadaæ gruboœæ 15 cm i byæ wykonane z betonu klasy B 15.

2.4. Kruszywo na podsypkê

Podsypka mo¿e byæ wykonana z t³ucznia lub ¿wiru. U¿yty materia³ na podsypkê powinien odpowiadaæ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadaæ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaæ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.7. Ceg³a kanalizacyjna

Ceg³ê kanalizacyjn¹ (ceg³a pe³na wypalana z gliny) nale¿y stosowaæ do regulacji wysokoœciowej w³azów ¿eliwnych na studniach kanalizacyjnych.

Ceg³a kanalizacyjna powinna odpowiadaæ normie PN-76/B-12037

2.9. Sk³adowanie materia³ów

2.9.1. Rury kana³owe

Rury mo¿na sk³adowaæ na otwartej przestrzeni, uk³adaj¹c je w pozycji le¿¹cej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stoj¹cej.

Powierzchnia sk³adowania powinna byæ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem siê wód opadowych.

W przypadku sk³adowania poziomego pierwsz¹ warstwê rur nale¿y u³o¿yæ na podk³adach drewnianych. Podobnie na podk³adach drewnianych nale¿y uk³adaæ wyroby w pozycji stoj¹cej i je¿eli powierzchnia sk³adowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowi¹zany uk³adaæ rury wed³ug poszczególnych grup, wielkoœci i gatunków w sposób zapewniaj¹cy statecznoœæ oraz umo¿liwiaj¹cy dostêp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.9.2. Krêgi

Krêgi mo¿na sk³adowaæ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ¿e nacisk krêgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sk³adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokoœæ sk³adowania nie powinna przekraczaæ 1,8 m. Sk³adowanie powinno umo¿liwiaæ dostêp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych krêgów.

2.9.3. Ceg³a kanalizacyjna

Ceg³a kanalizacyjna mo¿e byæ sk³adowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umo¿liwiaj¹cymi odprowadzenie wód opadowych.

Ceg³y w miejscu sk³adowania powinny byæ u³o¿one w sposób uporz¹dkowany, zapewniaj¹cy ³atwoœæ przeliczenia. Ceg³y powinny byæ u³o¿one w jednostkach ³adunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ³adunkowe mog¹ byæ u³o¿one jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o ³¹cznej wysokoœci nie przekraczaj¹cej 3,0 m.

Przy sk³adowaniu cegie³ luzem maksymalna wysokoœæ stosów i pryzm nie powinna przekraczaæ 2,2 m.

2.9.4. W³azy kana³owe i stopnie

W³azy kana³owe i stopnie powinny byæ sk³adowane z dala od substancji dzia³aj¹cych koroduj¹co. W³azy powinny byæ posegregowane wg klas. Powierzchnia sk³adowania powinna byæ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty ¿eliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mog¹  byæ sk³adowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokoœci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nale¿y sk³adowaæ na utwardzonym i odwodnionym pod³o¿u w sposób zabezpieczaj¹cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

¿urawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiêbiernych,

spycharek ko³owych lub g¹sienicowych,

sprzêtu do zagêszczania gruntu,

wci¹garek mechanicznych,

beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur kana³owych

Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczaj¹cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd³u¿ œrodka transportu, z wyj¹tkiem rur betonowych o stosunku œrednicy nominalnej do d³ugoœci, wiêkszej ni¿ 1,0 m, które nale¿y przewoziæ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo¿one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp³ywem si³ bezw³adnoœci wystêpuj¹cych w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym uk³adaniu rur górna warstwa nie mo¿e przewy¿szaæ œcian œrodka transportu o wiêcej ni¿ 1/3 œrednicy zewnêtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wy¿ej ni¿ 2 m).

Pierwsz¹ warstwê rur kielichowych nale¿y uk³adaæ na podk³adach drewnianych, zaœ poszczególne warstwy w miejscach stykania siê wyrobów nale¿y przek³adaæ materia³em wyœció³kowym (o gruboœci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport krêgów

Transport krêgów powinien odbywaæ siê samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo¿onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek³adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia³ów.

Podnoszenie i opuszczanie krêgów o œrednicach 1,2 m i 1,4 m nale¿y wykonywaæ za pomoc¹ minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport ceg³y kanalizacyjnej

Ceg³a kanalizacyjna mo¿e byæ przewo¿ona dowolnymi œrodkami transportu w jednostkach ³adunkowych lub luzem.

Jednostki ³adunkowe nale¿y uk³adaæ na œrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Ceg³y transportowane luzem nale¿y uk³adaæ na œrodkach przewozowych œciœle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni œrodka transportu.

Wysokoœæ ³adunku nie powinna przekraczaæ wysokoœci burt.

Ceg³y luzem mog¹ byæ przewo¿one œrodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Za³adunek i wy³adunek ceg³y w jednostkach ³adunkowych powinien siê odbywaæ mechanicznie za pomoc¹ urz¹dzeñ wyposa¿onych w osprzêt kleszczowy, wid³owy lub chwytakowy. Za³adunek i wy³adunek wyrobów przewo¿onych luzem powinien odbywaæ siê rêcznie przy u¿yciu przyrz¹dów pomocniczych.

4.5. Transport w³azów kana³owych

W³azy kana³owe mog¹ byæ transportowane dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

W³azy typu ciê¿kiego mog¹ byæ przewo¿one luzem, natomiast typu lekkiego nale¿y uk³adaæ na paletach po 10 szt. i ³¹czyæ taœm¹ stalow¹.

4.6. Transport wpustów ¿eliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem siê podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie œrodki transportowe, które nie spowoduj¹ segregacji sk³adników, zmiany sk³adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni¿enia temperatury przekraczaj¹cej granicê okreœlon¹ w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu, w sposób zabezpieczaj¹cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byæ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc¹ ko³ków osiowych, ko³ków œwiadków i ko³ków krawêdziowych.

W przypadku niedostatecznej iloœci reperów sta³ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzêdnymi sprawdzonymi przez s³u¿by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzêdne przeka¿e In¿ynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Przed przyst¹pieniem do wykonywania wykopów nale¿y sprawdziæ przy pomocy poprzecznych przekopów

Kontrolnych rzeczywisty przebieg istniej¹cego uzbrojenia podziemnego i w razie potrzeby dokonaæ odpowiednich korekt poziomych lub pionowych wykonywanych kana³ów.

Wykopy nale¿y wykonaæ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (rêcznie lub mechanicznie) powinny byæ dostosowane do g³êbokoœci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzêtu mechanicznego.

Szerokoœæ wykopu uwarunkowana jest zewnêtrznymi wymiarami kana³u, do których dodaje siê obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie œcian i uszczelnienie styków. Deskowanie œcian nale¿y prowadziæ w miarê jego g³êbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byæ wywieziony przez Wykonawcê na odk³ad.

Dno wykopu powinno byæ równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy¿szym od rzêdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjêcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byæ wykonane bezpoœrednio przed u³o¿eniem przewodów rurowych. Zdjêcie tej warstwy Wykonawca wykona rêcznie lub w sposób uzgodniony z In¿ynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno byæ wykonane od  0,10 do 0,15 m g³êbiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie pod³o¿a

W gruntach suchych piaszczystych, ¿wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod³o¿em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod³o¿e nale¿y wykonaæ z warstwy t³ucznia lub ¿wiru z piaskiem o gruboœci 15 cm ³¹cznie z u³o¿onymi s¹czkami odwadniaj¹cymi.

Zagêszczenie pod³o¿a Is powinno wynosiæ nie mniej ni¿ 0,95 wg normalnej próby Proctora.

5.5. Roboty monta¿owe

Przewody kanalizacyjne nale¿y uk³adaæ tak aby spadki i g³êbokoœæ posadowienia ruroci¹gu spe³nia³y poni¿sze warunki:

najmniejsze spadki kana³ów powinny zapewniæ dopuszczalne minimalne prêdkoœci przep³ywu,

Najwiêksze dopuszczalne spadki wynikaj¹ z ograniczenia maksymalnych prêdkoœci do 7 m/s

g³êbokoœæ posadowienia powinna wynosiæ w zale¿noœci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,2 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zag³êbieniach zachodzi koniecznoœæ odpowiedniego ocieplenia kana³u.

5.5.1. Rury kana³owe

Technologia budowy sieci kanalizacyjnych musi gwarantowaæ utrzymanie trasy i spadków przewodów zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹. Budowê kana³ów nale¿y prowadziæ od odbiornika.

£¹czenie rur PVC na uszczelki gumowe nale¿y wykonaæ zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci¹gowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.

Poszczególne rury nale¿y unieruchomiæ przez obsypanie piaskiem na œrodku d³ugoœci rury i mocno podbiæ z obu stron aby rura nie mog³a zmieniæ swego po³o¿enia do czasu wykonania uszczelnienia z³¹czy. Nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ u³o¿enia rury (oœ i spadek) za pomoc¹ ³aw celowniczych, ³awy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizcyjne betonowe nale¿y wykonaæ zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

Dokumentacja przewiduje zabudowanie studzienek z krêgów fi 1000 mm

Studzienki rewizyjne sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych czêœci:

p³yty dennej

komory roboczej,

komina w³azowego,

p³yty pokrywowej,

pierœcienia odci¹¿aj¹cego

dna studzienki,

w³azu kana³owego,

stopni z³azowych.

Studzienki nale¿y wykonaæ w wykopie szerokoprzestrzennym, w trudnych warunkach w wykopie wzmocnionym.

Dno wykopu nale¿y wzmocniæ warstw¹ t³ucznia lub ¿wiru o zagêszczeniu Is =0,95

Przejœcia rur kanalizacyjnych przez œciany komory nale¿y obudowaæ i uszczelniæ materia³em plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Dno studzienki musi mieæ p³ytê fundamentow¹ oraz betonowe wype³nienie z wyrobion¹ kinet¹.

Niweleta dna kinety i spadek pod³u¿ny powinny byæ dostosowane do niwelety kana³u przed i za studzienk¹. Spadek spocznika powinien wynosiæ 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nale¿y wykonaæ na mokro z betonu hydrotechnicznego B-20 wg BN-62/6738-07.

Œciany komór roboczych powinny byæ wewn¹trz g³adkie i nietynkowane. Z³¹cza krêgów u¿ytych do budowy

powinny byæ ³¹czone na uszczelkê gumow¹. Komora robocza powinna mieæ wys. min 2,0 m. W przypadku studzienek p³ytkich (kiedy g³. u³o¿enia kana³u oraz warunki ukszta³towania terenu nie pozwalaj¹ zapewniæ w/w wysokoœæ) dopuszcza siê wys. komory roboczej mniejsz¹  ni¿ 2,0 m. Przejœcia rur kanalizacyjnych przez œciany komory nale¿y uszczelniæ pierœcieniami PVC o odpowiedniej œrednicy.

W³azy kana³owe – studzienki winny byæ wyposa¿one we w³azy kana³owe typu D400 tj. typu ciê¿kiego wg PN-

87/H-74051/02. Do podbudowania w³azu nale¿y stosowaæ ceg³ê kanalizacyjn¹ lub beton hydrotechniczny.

W œcianie komory roboczej oraz komina w³azowego nale¿y zamontowaæ mijankowo stopnie z³azowe w dwóch rzêdach, w odleg³oœciach pionowych 0,30 m i w odleg³oœci poziomej osi stopni 0,30 m.

Przed zasypaniem œciany studzienek nale¿y zaizolowaæ Izoplastem (nie mo¿e stykaæ siê z rurami z tworzywa sztucznego).

Studzienki wraz z kana³em podlegaj¹ próbie szczelnoœci i koñcowemu odbiorowi.

5.5.3. Studzienki œciekowe

Studzienki œciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny byæ z wpustem ulicznym ¿eliwnym i osadnikiem.

Lokalizacja studzienek œciekowych wynika z rozwi¹zania drogowego.

Krata œciekowa wpustu powinna byæ usytuowana w œcieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byæ usytuowany 2 cm poni¿ej œcieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwi¹zania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek œciekowych bezpoœrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaæ siê 0,5 cm poni¿ej poziomu warstwy œcieralnej.

Ka¿dy wpust powinien byæ pod³¹czony do kana³u za poœrednictwem studzienki rewizyjnej po³¹czeniowej.

Na podsypce piaskowej nale¿y ustawiæ (w odpowiedniej kolejnoœci) prefabrykowane krêgi betonowe fi 500 mm ³¹cz¹c je na zaprawie cementowej i pod³¹czyæ przewód odp³ywowy.

Po zakoñczeniu monta¿u krêgów nale¿y wykonaæ ich izolacje przy u¿yciu np. Izoplastu i nastêpnie zasypaæ je warstwami piasku z zagêszczeniem.

Zmontowan¹ studzienkê nale¿y wyposa¿yæ w ¿eliwny wpust œciekowy przykrawê¿nikowy lub „klasyczny”

5.5.4. Izolacje

Rury betonowe i ¿elbetowe u¿yte do budowy kanalizacji powinny byæ zabezpieczone przed korozj¹, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozj¹ konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kana³owych polega na powleczeniu ich zewnêtrznej i wewnêtrznej powierzchni warstw¹ izolacyjn¹ asfaltow¹, posiadaj¹c¹ aprobatê techniczn¹, wydan¹ przez upowa¿nion¹ jednostkê.

Studzienki zabezpiecza siê przez posmarowanie z zewn¹trz izolacj¹ bitumiczn¹.

Dopuszcza siê stosowanie innego œrodka izolacyjnego uzgodnionego z In¿ynierem.

W œrodowisku s³abo agresywnym, niezale¿nie od czynnika agresji, studzienki nale¿y zabezpieczyæ przez zagruntowanie izolacj¹ asfaltow¹ oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gor¹co wg PN-C-96177 [8].

W œrodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du¿¹ ró¿norodnoœæ i bardzo du¿y przedzia³ natê¿enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozj¹ Wykonawca uzgodni z In¿ynierem.

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagêszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale¿y prowadziæ warstwami gruboœci 20 cm. Materia³ zasypkowy powinien byæ równomiernie uk³adany i zagêszczany po obu stronach przewodu. Stopieñ zagêszczenia zasypki okreœlaj¹cy stosunek gêstoœci objêtoœciowej gruntu w stanie rodzimym nie powinien byæ mniejszy ni¿ 0,90.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In¿ynierem.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów do betonu i zapraw i ustaliæ receptê.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowi¹zany do sta³ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z czêstotliwoœci¹ okreœlon¹ w niniejszej OST i zaakceptowan¹ przez In¿yniera.

W szczególnoœci kontrola powinna obejmowaæ:

sprawdzenie rzêdnych za³o¿onych ³aw celowniczych w nawi¹zaniu do podanych sta³ych punktów wysokoœciowych z dok³adnoœci¹ do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod¹,

badanie i pomiary szerokoœci, gruboœci i zagêszczenia wykonanej warstwy pod³o¿a z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ za³o¿enia przewodów i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawid³owoœci u³o¿enia przewodów,

sprawdzenie prawid³owoœci uszczelniania przewodów,

badanie wskaŸników zagêszczenia poszczególnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzêdnych posadowienia studzienek œciekowych (kratek) i pokryw w³azowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj¹.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleg³oœci krawêdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosiæ wiêcej ni¿ ( 5 cm,

odchylenie wymiarów w planie nie powinno byæ wiêksze ni¿ 0,1 m,

odchylenie gruboœci warstwy pod³o¿a nie powinno przekraczaæ ( 3 cm,

odchylenie szerokoœci warstwy pod³o¿a nie powinno przekraczaæ ( 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg³oœci osi u³o¿onego kolektora od osi przewodu ustalonej na ³awach celowniczych nie powinna przekraczaæ ( 5 mm,

odchylenie spadku u³o¿onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaæ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiêkszonym spadku),

wskaŸnik zagêszczenia zasypki wykopów okreœlony w trzech miejscach na d³ugoœci 100 m powinien byæ zgodny z pkt 5.5.9,

rzêdne kratek œciekowych i pokryw studzienek powinny byæ wykonane z dok³adnoœci¹ do ( 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

roboty monta¿owe wykonania rur kana³owych i przykanalika,

wykonane studzienki œciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany  zagêszczony wykop.

Odbiór robót zanikaj¹cych powinien byæ dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postêpu robót.

D³ugoœæ odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byæ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robót,

dostawê materia³ów,

wykonanie robót przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem œcian wykopu i jego odwodnienie,

przygotowanie pod³o¿a i fundamentu,

wykonanie s¹czków,

wykonanie wylotu kolektora,

u³o¿enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek œciekowych,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zagêszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarów i badañ wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

| 1. PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
| --- | --- |
| 2. PN-B-06751 | Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kszta³tki. Wymagania i badania |
| 3. PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| 4. PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywa ³amane do nawierzchni drogowych |
| 5. PN-B-12037 | Ceg³a pe³na wypalana z gliny - kanalizacyjna |
| 6. PN-B-12751 | Kamionkowe rury i kszta³tki kanalizacyjne. Kszta³ty i wymiary |
| 7. PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwyk³e |
| 8. PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wype³niaczy stosowany na gor¹co |
| 9. PN-H-74051-00 | W³azy kana³owe. Ogólne wymagania i badania |
| 10. PN-H-74051-01 | W³azy kana³owe. Klasa A (w³azy typu lekkiego) |
| 11. PN-H-74051-02 | W³azy kana³owe. Klasy B, C, D (w³azy typu ciê¿kiego) |
| 12. PN-H-74080-01 | Skrzynki ¿eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania |
| 13. PN-H-74080-04 | Skrzynki ¿eliwne wpustów deszczowych. Klasa C |
| 14. PN-H-74086 | Stopnie ¿eliwne do studzienek kontrolnych |
| 15. PN-H-74101 | ¯eliwne rury ciœnieniowe do po³¹czeñ sztywnych |
| 16. BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 17. BN-62/6738-03,04, 07 | Beton hydrotechniczny |
| 18. BN-86/8971-06.00, 01 | Rury bezciœnieniowe. Kielichowe rury betonowe i ¿elbetowe „Wipro” |
| 19. BN-86/8971-06.02 | Rury bezciœnieniowe. Rury betonowe i ¿elbetowe |
| 20. BN-86/8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Krêgi betonowe i ¿elbetowe. |

10.2. Inne dokumenty

| 21. | Instrukcja zabezpieczania przed korozj¹ konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. |
| --- | --- |
| 22. |

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki po³¹czeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11)   Studzienki œlepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki œciekowe do odwodnienia dróg (paŸdziernik 1983)

| KB1-22.2.6.(6) Krêgi betonowe œrednicy 50 cm; wysokoœci 30 lub 60 cm |
| --- |
| 23. | „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. |
| 24. | Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. |
| 25. | Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz¹dzeñ sieciowych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó³ Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powo³any przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpieñ 1984 r. |