Nr zamówienia: 2/ZP/DW/17.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot zamówienia: Remont – odnowa nawierzchni dróg Cieszyna w 2017 roku.

Zamawiający, prowadzący zadanie:  Miejski Zarząd Dróg, adres: 43- 400 Cieszyn, ul. Liburna 4.

Podstawa prawna zamówienia: art.39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz.U. z 2015 roku, poz.2164 z późn. zmianami)

Lokalizacja robót: Al. J. Łyska, ulice Moniuszki, Bielska, Katowicka, Folwarczna, Hallera, Brożka w Cieszynie.

Przewidywany zakres robót:

- długość: 195,80 + 270,00 + 118,00 + 211,00 + 181,50 + 134,00 + 89,00 = 1199,30m

- powierzchnia nawierzchni jezdni: 1300,75 + 1575,90 + 1390,65 + 1116,30 + 1263,30 + 725,10 + 527,00 = 7899,00 m2

- powierzchnia miejsca postoju samochodów: 152,00 m2

- powierzchnia parkingu: 411,10 m2

- powierzchnia zjazdów : 201,03 + 45,38 + 75,78 = 322,19 m2

- powierzchnia razem: 7899,00 + 152,00 + 322,19 + 411,10 = 8784,29 m2

- powierzchnia chodnika, parkingu i zjazdu do przełożenia: 209,43 + 60,75 = 270,18 m2

- krawężnik drogowy, betonowy: 55,00 + 393,50 + 344,80 + 253,50 = 1046,80 m

- krawężnik drogowy, granitowy: 191,00 m

- obrzeże betonowe: 298,50+50,00 = 348,50 m

| Przedmiar robót |
| --- |
| L.p. | Rodzaj, wyliczenie robót | J.m. | Ilość j.m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów, parkingu i miejsca postoju samochodów: 1390,65+1575,90+1572,78+1653,78+725,10+1364,48+527,00= = 8 809,69 m2 | m2 | 8 809,69 |
| 2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdów i parkingu, grubość warstwy 8,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu 1390,65+1575,90+1572,78+90,00+656,30+527,00 = 5 812,63 m2 | m2 | 5 812,63 |
| 3 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, grubość warstwy 5,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu 79,20+101,18=180,38 m2 | m2 | 180,38 |
| 4 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża pod nawierzchnię jezdni, zjazdów i miejsca postoju samochodów, wraz ze skropieniem międzywarstwowym 2781,30+3151,80+2377,36+3307,56+2627,78+1450,20+1054,00= =16 750,00 m2 | m2 | 16 750,00 |
| 5 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 4,0 cm po zagęszczeniu 1300,75+725,10 = 2025,85 m2 | m2 | 2 025,85 |
| 6 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni, zjazdów i miejsca postoju samochodów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 3,0 cm po zagęszczeniu 1390,65+1575,90+1161,68+353,03+1263,30+527,00 = 6 271,56 m2 | m2 | 6 271,56 |
| 7 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni, zjazdów i miejsca postoju samochodów, ścieralnej, bitumicznej o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu 1390,65+1575,90+1161,68+1653,78+1339,08+725,10+527,00= = 8373,19 m2 | m2 | 8 373,19 |
| 8 | Ułożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, ścieralnej, poza ustawionym krawężnikiem drogowym, od strony nawierzchni chodnika, o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu 54,00+25,40=79,40m2 | m2 | 79,40 |
| 9 | Ułożenie krawężnika drogowego betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej C12/15, z oporem | m | 1 046,80 |
| 10 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach 20x25x100cm na ławie betonowej C12/15, z oporem | m | 191,00 |
| 11 | Ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100cm na ławie betonowej C12/15, z oporem | m | 164,00 |
| 12 | Przełożenie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100 cm na zaprawie cementowo - piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 8cm | m | 134,50 |
| 13 | Przełożenie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100 cm na zaprawie cementowo - piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 8cm | m | 50,00 |
| 14 | Profilowanie kruszywem kamiennym podłoża pod nawierzchnię chodnika, warstwa o grubości 8cm po zagęszczeniu | m2 | 209,43 |
| 15 | Przełożenie nawierzchni chodnika, parkingu i zjazdu z kostki brukowej, betonowej o grubości 6cm na zaprawie cementowo piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm 209,43+67,20+60,75= 337,38 m2 | m2 | 337,38 |
| 16 | Regulacja pionowa skrzynki żeliwnej zasuwy wodnej do niwelety nawierzchni jezdni 7+5+8+4+4= 28 szt | szt | 28 |
| 17 | Regulacja pionowa kraty ściekowej wpustu ulicznego do niwelety nawierzchni jezdni 13+4+5+4+8+2+4= 40 szt | szt | 40 |
| 18 | Regulacja pionowa pokrywy studni rewizyjnej kanalizacji miejskiej do niwelety nawierzchni jezdni 4+4+2+7+4+11+8= 40 szt | szt | 40 |
| 19 | Regulacja pionowa studni teletechnicznej do niwelety nawierzchni chodnika | szt | 1 |

Data opracowania:

28 kwietnia 2017 roku 						Sporządził: mgr inż. Józef Macura