SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zaświadczenia przynależności projektanta i sprawdzającego do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z uprawnieniami budowlanymi

A. OPIS TECHNICZNY

1. Projekt zagospodarowania terenu	3

1.1 Podstawa opracowania	3

1.2 Przedmiot inwestycji	3

1.3 Zakres opracowania	3

1.4 Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków	3

1.5 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej	3

1.6 Istniejący stan zagospodarowania terenu	3

1.7 Projektowane zagospodarowanie terenu	3

2. Obszar oddziaływania obiektu	4

3 Geotechniczne warunki posadowienia	4

4 Wpływ inwestycji na środowisko obiekty sąsiadujące i zdrowie ludzi	5

5 Projekt architektoniczno - budowlany	5

5.1 Założenia projektowe	5

5.2 Opis kanalizacji sanitarnej	5

5.3 Materiał, średnica, wytyczne układania kanału	6

5.4 Studzienki kanalizacyjne	7

5.5 Próba szczelności	7

5.6 Roboty ziemne i towarzyszące	7

5.7 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym	7

5.8 Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego	8

5.9 Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego	8

6. Warunki BHP	8

7 Uwagi końcowe	9

8 Zestawienie podstawowych materiałów	9

B.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- Decyzja Nr L.007.2016 ustalająca lokalizację celu publicznego

- Decyzja MZD o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym  z dnia 25.03.2016r.

i 16.05.2016r.

- Protokół z narady koordynacyjnej

- Warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnej z dnia 20.04.2016r.

- Uzgodnienie trasy z WZC w Ustroniu z dnia 11.07.2016r.,

- Uzgodnienie trasy z TAURON S.A. 13.07.2016r.

- Uzgodnienie trasy z Rozdzielnią Gazu w Cieszynie z dnia 26.07.2016r.

- Uzgodnienie trasy z Orange Polska SA z dnia 13.07.2016r.,

- Uzgodnienie trasy z Telefonią Dialog sp. z o.o. z dnia 07.07.2016r.,

C.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Orientacja

2. Plan sytuacyjno-wysokościowy

3. Profil podłużny kanału głównego

4. Studzienka rewizyjna Dn1000mm

5. Studzienka inspekcyjna Dn600mm

6. Zabezpieczenie kabla teletechnicznego

D.  INFORMACJA BIOZ

# 1. Projekt zagospodarowania terenu

## 1.1 Podstawa opracowania

- Podstawę opracowania stanowi:

- Umowa Nr ZGK/26/2016 z dnia 23.02.2016r.,

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- obowiązujące normy i przepisy.

## 1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskie 89 w Cieszynie.

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej jest w złym stanie technicznym. Obecnie ścieki tymczasowo odprowadzane są do osadnika bezoodpływowego

Istniejące przyłącze do budynku Nr 89 jest w dobrym stanie technicznym i zostanie przełączone do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

## 1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na ternie, na którym brak moiejscowego planu zagospodarowania terenu. Dla przedmiotowej inwestycji wydana została Decyzja Nr L.007.2016 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

Przyłącze zostanie wykonane na podstawie art. 29a prawa budowlanego.

## 1.4 Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków.

## 1.5 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Teren inwestycji znajduje się poza wpływem eksploatacji górniczej.

## 1.6 Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie objętym projektowaną kanalizacją sanitarną znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu:

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa śr/pr,

- sieć energetyczna nN, SN,

- sieć telefoniczna.

## 1.7 Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie objętym inwestycją zostanie wykonany nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem. Istniejące przyłącze zostanie przełączone do projektowanej sieci.

Projektuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Dz200mm i PVC Dz160mm. W miejscu przekroczenie przez drogę asfaltową (ul. Bielską) kanał sanitarny należy wykonać z rur opancerzonych typu PE100 RC Dz200mm. Poza ulicą Bielską kanalizacja sanitarna przebiega po działce prywatnej.

Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 	Lc = 103,0 m,

Długość przyłącza kanalizacji sanitarnej wynosi  		L = 2,0m

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega przez działki – 48 i 24 obr. 35

Inwestor posiada zgody na dysponowanie w/w działkami na cele budowlane.

Po wykonaniu robót budowlano  - montażowych powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego.

# 2. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działek, na których budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej. Obszar oddziaływania obejmuje pas terenu szerokości 2,0m biegnący wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej .

# 3 Geotechniczne warunki posadowienia

W celu rozpoznania warunków geotechnicznych skorzystano z archiwalnej dokumentacji  opracowania  przez Firmę Geologiczną GEOMAX Kamil Wroński. W ramach dokumentacji wykonano rozpoznanie podłoża budowlanego przy ul. Z. Kossak Szatkowskiej - odwiercono 2 otwory do głębokości 4,0 m ppt.

Budowa geologiczna

Teren przeprowadzonych prac pod względem geologicznym należy do Pogórza Cieszyńskiego, będącego elementem Zewnętrznych Karpat Fliszowych.

Rejon przeprowadzonych prac położony jest na płaszczowinie cieszyńskiej, która zbudowana jest z dolnych i górnych łupków cieszyńskich, przedzielonych wapieniami cieszyńskimi. Osady górnej kredy pokrywają osady lessowate oraz zwietrzelinowe.

Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania otworu badawczego nie zaobserwowano przejawów wodonośności. Wykształcenie gruntów do granicy rozpoznania wyklucza możliwość wystąpienia ciągłego poziomu wodonośnego.

W okresach o wzmożonej ilości opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów możliwe jest pojawienie się sączeń wód pochodzenia infiltracyjnego.

Warunki geologiczo-inżynierskie

Charakterystykę warunków gruntowo-wodnych przeprowadzono w oparciu o rezultaty przeprowadzonych prac terenowych, tj. wierceń, badań makroskopowych próbek gruntów oraz analizę materiałów archiwalnych.

Pod warstwą nasypów o miąższości 0,9-1,7 m, występują grunty rodzime rozpatrywane jako podłoże budowlane. Z uwagi na kryteria rodzaju i genezy gruntu wyodrębniono 
w podłożu gruntowym dwa pakiety warstw geotechnicznych. Są to: pakiet I – czwartorzędowe osady wietrzelinowe, pakiet II – osady kredowego podłoża.

Parametry geotechniczne warstw zostały ustalone metodami A i B w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Metodą bezpośrednią A ustalono uogólnione wartości stopnia plastyczności IL. Pozostałe parametry geotechniczne warstw ustalono metodą pośrednią B, tj. za pomocą związków korelacyjnych pomiędzy cechami wiodącymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi, wg normy PN-81/B-03020.

Poniżej zamieszczono krótki opis wydzielonych warstw geotechnicznych:

Warstwa Ia – to twardoplastyczne/plastyczne gliny zwięzłe z pojedynczymi kamieniami.  Grunty te zalegają na głębokości 1,7 m ppt i osiągają miąższość 1,3-2,0 m.

Warstwa IIa – to wierzchnia warstwa osadów kredy, wykształcona w postaci skały miękkiej- łupka ilastego z okruchami piaskowca. Osady te zalegają na głębokości 1,7 m ppt i osiągają miąższość 1,3 – 2,0 m.

Warstwa IIb – to osady starszego podłoża reprezentowane przez skałę miękką – łupek z pojedynczymi odruchami piaskowca. Strop warstwy zalega na głębokości 3,0 – 3,7 m ppt.

W świetle obowiązujących przepisów, warunki gruntowo – wodne panujące w rejonie projektowanej inwestycji należą do warunków prostych, natomiast projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

# 4 Wpływ inwestycji na środowisko obiekty sąsiadujące i zdrowie ludzi

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa jest w art. 71 ust. 2 pkt2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz §3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 Poz. 1397 ze zmianami)

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie jako system szczelny wykonany z rur PVC łączonych kielichowo i z rur PE łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

# 5 Projekt architektoniczno - budowlany

## 5.1 Założenia projektowe

Przebudowa polegać będzie na budowie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka przyłącza z przełączeniem istniejących odpływów z budynku nr 89 przy ul. Bielskiej.

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wyłączona z eksploatacji.

Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane do miejskiego kanału sanitarnego Dn200 zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Bielskiej poprzez zabudowę studni Dn1000 w miejscu istniejącej studzienki Dn400.

## 5.2 Opis kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna przekracza ul. Bielską na wysokości budynku Nr19 przy ul. Staszica, następnie przebiega w terenie zielonym w kierunku północno-wschodnim.

Kanalizację sanitarną projektuje się wykonać metodą wykopu wąskoprzestrzennego, jedynie   przekroczenia drogi, należy wykonać metodą przecisku bez naruszenia nawierzchni jezdni. Dopuszcza się prowadzenie prac w chodniku, poboczu pasa drogowego ul. Bielskiej. Dopuszcza się również miejscowej odkrywko o wy,miarach 1,5m x 1,0m bezpośrednio w obrębie włączenia do sieci w celu lokalizacji komory odbiorczej i wymiany studni.

Po zakończeniu robót ziemnych w miejscu wykonane przekopu należy wykonać nową pełną konstrukcję drogi  zachowaniem kolejności i grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych, dostosowaną do obciążenia ruchem pojazdów samochodowych, o module odkształcenia nie mniejszym niż 120 MPa. Warstwę ścieralną nawierzchni jezdni należy sfrezować i odtworzyć na obszarze wyznaczonym kolorem czerwonym w załączniku graficznym Decyzji, pod nadzorem MZD.

Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur jednorodnych (litych) PVCDz200mm klasy SN8, w miejscach przewiertu z rur opancerzonych typu PE100 RC Dz200mm.

Odcinek przyłącza projektuje się z rur  jednorodnych (litych) PVCDz160mm klasy SN8. Włączenie przyłącza do studzienki S6 wykonać ponad kinetę poprzez wkładkę „in situ” 160.

Kinetę istniejącej studni ozn. S6.1 należy odwrócić w kierunku projektowanej studni „S6” na sieci kanalizacji sanitarnej.

Całkowita długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wynosi

L = 105,0 m, w tym

PVC Dz200mm		L = 86,0m

PE100 RC Dz200mm		L = 17,0m

PVC Dz160mm		L = 2,0m

## 5.3 Materiał, średnica, wytyczne układania kanału

Kanały projektuje się średnicy Dz200mm.

Projektuje się rurociągi z rur jednorodnych (litych) PVC klasy SN8 z wydłużonym kielichem z zastosowaniem uszczelki gumowej, w miejscach przecisku z rur o wzmocnionej wytrzymałości typu PE100 RC SDR11.

Całkowita długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi

L = 105,0 m,

w tym:

sieć kanalizacji sanitarnej :

PVC Dz200mm		L = 86,0m

PE100 RC Dz200mm		L = 17,0m

przyłącze kanalizacji sanitarnej

PVC Dz160mm		L = 2,0m

Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości warstwy 20 cm, a po zmontowaniu obsypać piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Przy wykonywaniu podsypki i obsypki piaskowej rur, warstwy piasku należy zagęszczać warstwami o grubości max 20 cm. Podsypka i obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby kanał nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie podsypki i obsypki wykonać do uzyskania 95% liczby Proctora w terenie zielonym natomiast w drogach 98% Proctora.

Minimalny dopuszczalny spadek kanału Dz200mm wynosi 0,5%, natomiast kanału Dz160mm wynosi 1,5%.

W trakcie wykonywania wykopów należy zabezpieczać ściany obudową prefabrykowaną.

Po wykonaniu kanalizacji wykonać próbę szczelności i dokonać inspekcji TV.

## 5.4 Studzienki kanalizacyjne

W projekcie kanalizacji sanitarnej zastosowano studzienki inspekcyjne przelotowe i połączeniowe z tworzywa sztucznego Dn600mm i z kręgów betonowych Dn1000mm.

Studzienki należy przykryć płytą pokrywową żelbetową. Płytę pokrywową posadowić na pierścieniu odciążającym z włazem klasy D400 kN (w drodze) lub bezpośrednio na górnym kręgu z włazem B125 kN (w terenie zielonym i chodniku).

Właz w chodniku zlicować z powierzchnią, stosując podmurówkę z cegły kanalizacyjnej lub prefabrykowanych pierścieni wyrównujących.

Studzienkę betonową należy zabezpieczyć z zewnątrz Izoplastem R+P.

Część denną studzienki Dn1000mm (S1) wykonać na mokro na budowie ze zbrojonego betonu klasy C25/30. Zbrojenie wykonać z prętów φ10mm w rozstawie co 15cm. Część denną studzienki wykonać na warstwie wyrównawczej z chudego betonu.

Studzienkę żelbetową należy wykonać wg rys. nr 4.

Przejście rury kanalizacyjnej przez ścianę betonową studzienki wykonać poprzez specjalne tuleje ochronne z uszczelką np. firmy Wavin.

Studzienki z tworzywa sztucznego posadowić na podsypce piaskowej o grubości warstwy 20 cm, a po zmontowaniu obsypać piaskiem na wysokość 30 cm wokół studzienki, przy wykonywaniu obsypki piaskowej, warstwy piasku należy zagęszczać warstwami o grubości max 20 cm. Zagęszczenie podsypki i obsypki wykonać do uzyskania 95% liczby Proctora w terenie zielonym natomiast w drogach 98% Proctora.

Studzienki z tworzywa sztucznego należy wykonać wg rys. nr 5.

## 5.5 Próba szczelności

Hydrauliczną próbę szczelności kanalizacji przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002, „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, przy temperaturze powietrza nie niższej niż +1ºC.

Na odcinku kanalizacji z rur HDPE wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”, na ciśnienie próbne 1,0 Mpa.

## 5.6 Roboty ziemne i towarzyszące

Trasa kanału powinna być wyznaczona przez służby geodezyjne lub przez uprawnionego geodetę. Równocześnie należy dokładnie zlokalizować istniejące uzbrojenie terenu poprzez wykonanie ręcznych wykopów kontrolnych w obecności właścicieli tego uzbrojenia.

Wykopy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736  przy zachowaniu warunków BHP. Wykopy wykonywać o ścianach pionowych wzmocnionych i zabezpieczonych deskowaniem pełnym.

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Naruszony chodnik, pobocze oraz uszkodzoną nawierzchnię ulicy wraz z podbudową odtworzyć zgodnie z warunkami podanymi przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie.

## 5.7 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Kanalizacja krzyżuje się na trasie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym takim jak: wodociąg, kable telekomunikacyjne.

Przed rozpoczęciem wykopów i trasowania kanalizacji należy wykonać wpierw przekopy kontrolne, aby zlokalizować uzbrojenie podziemne. Prace w pobliżu uzbrojenia podziemnego prowadzić pod nadzorem pracowników właścicieli uzbrojenia. Przy pracach stosować się do uzgodnień zawartych w projekcie. Dokładną inwentaryzację z określeniem lokalizacji i głębokości uzbrojenia należy wykonać również na odcinkach kanalizacji wykonywanych metodą bezwykopową.

Przy skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji z kablami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi NN stosować rury osłonowe dwudzielne PEHD firmy AROT PS 110. Zabezpieczenie wykonać wg rys. nr 6.

## 5.8 Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wykonać przy zachowaniu warunków:

- Po zakończeniu robót ziemnych i ułożeniu kanalizacji sanitarnej, w miejscu wykonanej komory odbiorczej należy odtworzyć pełną konstrukcję drogi z zachowaniem wszystkich warstw, dostosowaną do do przewidywanego obciążenia ruchem pojazdów samochodowych o module podkształcenia nie mniejszym niż 120MPa.

- Warstwę ścieralną nawierzchni jezdni należy sfrezować i odtworzyć na obszarze wyznaczonym kolorem czerwonym w załączniku graficznym Decyzji, pod nadzorem MZD.

- Naruszone chodniki odtworzyć do stanu istniejącego,

- W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek elementów pasa drogowego należy je wymienić na nowe z tego samego materiału.

- W razie naruszenia pobocza pasa drogowego należy je odtworzyć do stanu istniejącego poprzez zagęszczenie wyrównanie i obsianie mieszanką traw.

Roboty w pasie drogowym podlegają odbiorowi końcowemu przez służby drogowe Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

## 5.9 Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego

Przejścia dla pieszych wykonać jako przenośne mostki zbudowane z krawędziaków sosnowych lub świerkowych 14 cm x 14 cm i bali drewnianych  Dn 50 cm kl. II lub stosować typowe mostki prefabrykowane.

# 6. Warunki BHP

Dla zakresu robót objętych niniejszym opracowaniem, kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” z godnie z ustawą z dnia 27.07.2001 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 129/2001 z 12.11.2001 r. poz. 1439 art. 21aa ust. 1 art. Ust. 2 pkt 1-10)

Wszystkie prace na realizowanym obiekcie powinny być wykonywane zgodnie 
z odpowiednimi instrukcjami z zakresu BHP przez specjalnie przeszkolonych pracowników. 
Za przestrzeganie przepisów BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Szczególną ostrożność zachować przy skrzyżowaniach wykopu z kablami telekomunikacyjnymi, wodociągowymi oraz innym uzbrojeniem powiadamiając użytkownika przed rozpoczęciem robót.

Zachować szczególną uwagę na oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

# 7 Uwagi końcowe

1. Całość robót prowadzić zgodnie z projektem oraz „Warunkami wykonania i odbioru

rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producenta rur kamionkowych.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowania

urządzeń uzbrojenia podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne

w obecności przedstawicieli Właściciela lub Użytkownika występujących urządzeń,

Inwestora i Wykonawcy w celu dokładnego ustalenia ich przebiegu.

3. W przypadku wykonywania wykopów przy temperaturach ujemnych należy chronić dno

wykopu od przemarzania. W przypadku nienależytej ochrony przemarzniętą warstwę gruntu należy usunąć.

4. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną z uwzględnieniem warunków podanych w uzgodnieniach z Właścicielami lub Użytkownikami uzbrojenia.

5 Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

# 8 Zestawienie podstawowych materiałów

- Rury kanalizacyjne

Rury z PVC pełnościenne łączone kielichowo o sprężystości obwodowej - 8 kN/m2 wykonane wg normy ISO 9001, o następujących średnicach i łącznych długościach:

Dz200					L = 86,0mb

Dz160					L = 2,0m

Rury o podwyższonej odporności na zarysowania typu PE100 RC SDR11, o następujących średnicach i łącznych długościach:.

Dz200					L = 17,0mb

- Wkładka „in situ”  160	1 szt.

- Rury ochronne

- rury ochronne na kablu telekomunikacyjnym, typu PS110	L = 3m, 4 szt.

- Zestawienie studzienek

| L.p. | Ozn. | Średnica studni [mm] | Średnica odpływu DN[mm] | Średnica dopływu Dn[mm] | Rzędna terenu [m npm] | Rzędna dna [m npm] | Wysokość całkowita H [m] | Typ kinety | Typ włazu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 | 1000 | 200 | 200 | 285,19 | 283,66 | 1,53 | zbiorcza | D400 |
| 2 | S2 | 600 | 200 | 200 | 284,60 | 283,80 | 0,80 | zbiorcza 45° | B125 |
| 3 | S3 | 600 | 200 | 200 | 284,80 | 283,86 | 0,94 | przepływowa 30 ° (prawa) | B125 |
| 4 | S4 | 600 | 200 | 200 | 286,50 | 284,59 | 1,91 | Połączeniowa typ T | B125 |
| 5 | S5 | 600 | 200 | 200 | 288,20 | 285,33 | 2,87 | Przepływowa 90° (lewa) | B125 |
| 6 | S6 | 600 | 200 | 200 | 287,65 | 285,59 | 2,06 | zbiorcza 45° | B125 |