Załącznik nr 8

Modyfikacja przedmiotu zamówienia

Funkcjonalności systemu sterowania i zarządzania oświetleniem

- System sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym,  musi zapewnić indywidualną kontrolę każdej oprawy oraz redukcję strumienia świetlnego , a co za tym idzie redukcję zużycia energii założoną przez Inwestora  i opisaną w „bilansie zużycia mocy i energii pkt. IV 2 i 3” oraz w zgodzie z PN – EN 13201-2:2016

- Sterowniki opraw muszą mieć połączenie z Internetem poprzez centralne urządzenia (sterowniki) zlokalizowane w szafie SOU

- Uszkodzenie jednego z urządzeń nie może wpływać na niezawodną pracę pozostałych, elementów systemu

- Sieć łącząca urządzenia musi dynamicznie rekonfigurować połączenie pomiędzy poszczególnymi urządzeniami

- System sterowania winien udostępniać dwukierunkowy interfejs, umożliwiający komunikację z zewnętrznym systemem decyzyjnym .Interfejs musi posiadać mechanizm uwierzytelniania, zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem.

- Dostęp do interfejsu użytkownika powinien być możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do Internetu i przeglądarkę internetową i powinien zapewnić zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

- Zdefiniowane przez użytkownika dane są zapamiętywane, uaktualniane, przechowywane i eksportowane na dowolny nośnik danych Zamawiającego umożliwiając ich katalogowanie, sortowanie i przetwarzanie w ogólnodostępnych programach.

- Wymagana funkcjonalność aplikacji:

- aplikacja musi być wyposażona w graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapą na której za pomocą ikon reprezentowane są wszystkie punkty należące do systemu,

- Aplikacja  zapewnia definiowanie i zarządzanie grupami opraw niezależnie od fizycznej przynależności oprawy do określonego segmentu

- Załączanie, wyłączanie i redukcję mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw, również poprzez sterowanie ręczne

- możliwość podłączenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), który będzie sterował pracą pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezależnie od fizycznego połączenia czujnika z oprawą),

- możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

- automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji - redukcję ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej instalacji,

- zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujących (pon-pt) oraz weekendów (sb-nd),

- zaprogramowanie wyjątków np. dni świątecznych, podczas których oświetlenie powinno mieć inną charakterystykę,

- zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie,

- pomiar prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła dla pojedynczego punktu świetlnego,

- dostęp do historycznych parametrów pracy systemu,

- pomiar czasu pracy sterowników,

- pomiar czasu pracy źródeł światła,

- możliwość zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy, w zakresie charakterystyki pracy źródła

- niezwłoczne sygnalizowanie uszkodzonego źródła światła lub statecznika, zaniku napięcia zasilającego, błędów komunikacji, zadziałanie dowolnego zabezpieczenia na obwodzie, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury za pomocą wiadomości SMS i/lub e-mail

- definiowanie własnych alarmów i powiadomień w systemie, (poprzez e-mail, poprzez wiadomość sms) na podstawie stanu pojedynczych urządzeń lub ich grup,

- generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów,

- dodawanie nowych punktów świetlnych bez konieczności przebudowy istniejącej instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodów, łączenia obwodów itp.),

- wprowadzanie położenia punktów albo poprzez podanie współrzędnych geograficznych albo poprzez wskazanie miejsca montażu na mapie.

- tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością zmiany w dowolnym momencie.

- System powinien charakteryzować się otwartością na ewentualną rozbudowę – o elementy wyposażone  interfejs API takie jak :

- stacja pogodowa lub dodatkowe czujniki zmierzchu

- czujniki otwarcia drzwi szafy

- czujniki ruchu

- System powinien umożliwiać zapalanie i gaszenie oświetlenia w oparciu o warunki pogodowe odczytywane centralną stację pogodową lub czujniki  pogodowe (czujniki zmierzchowe) nadrzędne w stosunku do zegara astronomicznego.

- Urządzenia systemu znajdujące się w szafach i oprawach współpracują z urządzeniami sterowania innych producentów wykorzystujących takie same protokoły transmisji danych.

Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych

- Korpus oprawy wykonany z aluminium odlewanego ciśnieniowo z malarską powłokąproszkową zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi. 
Powierzchnia zewnętrzna płaska lub z układem samoczyszczących się zewnętrznych radiatorów, odprowadzających swobodnie wodę i brud osadzający się na oprawie. 
RAL 7035

- Oprawa powinna legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP 66 oraz być wyposażona w system regulujący ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz oprawy, który minimalizuje zjawisko kondensacji pary wodnej.

- Klosz oprawy powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o podwyższonym współczynniku przepuszczaniu światła. i o odporności na udar IK 09

- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt montażowy ᶲ48-60 pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaż bezpośredni) lub od 0° do -15° (montaż na wysięgniku),

a) uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku.

b) zmiana kata nachylenia lampy nie może być realizowana za pomocą urządzeń dodatkowych, adapterów itp.

c) elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantować stabilny montaż.

- Oprawa powinna być wyposażona w panel LED wyposażony w diody  LED o wydajności >120lm/W i o emitowanej barwie światła 4000K +/- 200K i być jednolita dla całej serii produktów o wskaźniku oddawania barw Ra >70

- Panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii

powinna umożliwiać jego szybką wymianę. Panel LED powinien stanowić integralną

całość i nie może być rozczłonkowany na pojedyncze moduły połączone ze sobą

połączeniami lutowanymi.

- Oprawa powinna być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym i parkowym (w  zależności od zastosowania). Każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, aby w przypadku przepalenia się pojedynczej diody zmienił się jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła (powinna być zachowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej drogi).

- Układ zasilający wyposażony w CLO (Constans Light Output) umożliwiający utrzymanie stałego strumienia świetlnego oraz wymaganych poziomów parametrów oświetleniowych przez cały założony okres eksploatacji ≥ 20 lat,

- Trwałość L80B10 przy 100 000h

- Oprawa posiada gwarancję producenta na okres min. 10lat

- dostęp do komory osprzętu  bez użycia narzędzi

- Oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu

- Oprawa musi być wyposażona w zabezpieczenia przeciw przepięciowe 10kV

- Oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych fotometrycznych zamieszczonych na stronie producenta i umożliwiających wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych w ogólnodostępnych programach obliczeniowych typu DIALux i karty katalogowe wykazujące zgodność z danymi podanymi na oficjalnej stronie producenta.

- Oprawy wykonane w II klasie ochronności

- Znamionowe napięcie pracy 195– 255V/50Hz

- Prąd wyjściowy układu zasilającego 350 – 700mA

- Współczynnik mocy cos φ ≥0,97

- Zakres temperatur pracy oprawy -35⁰C ≤ To ≤ +35⁰C

- Zakłócenia sieci elektrycznej THD < 20%;

- System optyczny zgodny z normą  i zapewniający pełne ograniczenie światła niepożądanego. Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009.

- System optyczny spełniający normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym. Układ optyczny spełnia wymagania normy EN 62471

- Oprawa wykonana zgodnie z normą EN 60598-1

- Oprawa spełnia standardy dyrektywy niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nr 2004/108/WE oraz

dyrektywy (RoHS) nr 2002/95/WE

- Oprawa posiada deklarację zgodności CE oraz certyfikat akredytowanego ośrodka

badawczego na znak ENEC (tj. ogólnoeuropejskie oznakowanie potwierdzające

zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu

elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji systemie zarządzania

jakością).