Cieszyn, dnia 5 października 2017 roku.

Miejski Zarząd Dróg

43-400 Cieszyn

ul. Liburnia 4

DK-GS.3402-17.5/17

WYJAŚNIENIE NR 5 DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 3/ZP/DZ/17 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna - etap 1"

Działając w oparciu o  art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

W Załączniku nr 9 do SIWZ „Modyfikacja”, Zamawiający zawarł warunki:

System powinien charakteryzować się otwartością na ewentualną rozbudowę - o elementy wyposażone interfejs API takie jak:

- stacja pogodowa lub dodatkowe czujniki zmierzchu

- czujniki otwarcia drzwi szafy

- czujniki ruchu

System powinien umożliwiać zapalanie i gaszenie oświetlenia w oparciu o warunki pogodowe odczytywane centralną stację pogodową lub czujniki pogodowe (czujniki zmierzchowe) nadrzędne w stosunku do zegara astronomicznego.

Pytanie:

W jaki sposób Zamawiający zamierza korzystać z elementów opisanych w p. 9, jeżeli zasilanie opraw ma nadal być dokonywane za pomocą zegarów astronomicznych?

Oznacza to, że w momencie wygaszonej oprawy (braku zasilania) czujniki i inne elementy nie będą działały.

To samo dotyczy również czujników zmierzchowych - muszą mieć zasilanie.

Standardowo przy instalacji systemu zarządzania oświetleniem likwiduje się zegary astronomiczne, gdyż zasilanie doprowadzone do opraw 24h/7, co umożliwia korzystanie z innych elementów montowanych przy sterownikach, a samo włączanie i wyłączanie opraw jest regulowane ustawieniami systemu. W przeciwnym wypadku urządzenia montowane w oprawach będą bezużyteczne. Jest możliwość zaprogramowania nadrzędności czujników zmierzchu nad programem załączania opraw, ale w przypadku załączania zasilania nadal przez zegary astronomiczne takie rozwiazanie będzie nieefektywne, a docelowo konieczne do zmiany ze względu na pozostałe elementy i czujniki.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku Nr 9 Modyfikacja określił, że system powinien charakteryzować się otwartością na ewentualną rozbudowę oraz umożliwiać realizowanie określonych funkcji. Sposób i forma ich realizacji leżą po stronie Wykonawcy.