Cieszyn, dnia 10 października 2017 roku.

Miejski Zarząd Dróg

43-400 Cieszyn

ul. Liburnia 4

DZ-GS.3402-17.9/17

WYJAŚNIENIE NR 9 DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 3/ZP/DZ/17 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna - etap 1"

Działając w oparciu o  art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Dlaczego w wymaganiach technicznych odnośnie opraw oświetleniowych Zamawiający wymaga „szklanej pokrywy” (patrz: Opis techniczny modernizacji(…) IV.1.3.1) oprawy w implikuje niższa klasę ochronności IK09 skoro nowoczesne rozwiązania w oprawach LED wykorzystujące zamiast przestarzałego materiału jakim jest szkło wykorzystanie najlepszego zamiennika, tj. poliwęglanu, który właściwościami przezroczystości plasuje się na takim

samym poziomie jak szkło, a w obszarze właściwości mechanicznych przewyższa szkło w praktycznie każdym zakresie oferując najwyższą możliwą (mierzalną zgodnie z wymaganiami normy na stopień wytrzymałości mechanicznej EN 62262 i jej międzynarodowym odpowiedniku – normie IEC 62262:2002) ochronę IK10.

Odpowiedź

Szklany klosz oprawy zwiększa szczelność oprawy i ułatwia czynności konserwacyjne w przewidzianym czasie eksploatacji.

Zamawiający podtrzymuje zapis dot. wymogu posiadania prze oferowane oprawy  klosza który powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o podwyższonym współczynniku przepuszczaniu światła. i o odporności na udar IK 09.

2. Proponujemy zrezygnowanie z wymogu zastosowania „szklanej pokrywy” w oprawach również z powodu czysto technicznego, a mianowicie strumień światła ukształtowany przez soczewkę zmieniając ośrodek dwukrotnie (powietrze-szkło i szkło –powietrze) może ulec odkształceniu i wpłynąć negatywnie na rozsył światła wygenerowany z soczewki. Sugerujemy zastosowanie takich opraw, w których jedynym ośrodkiem przez jaki przechodzi światło emitowane przez diodę jest poliwęglanowa soczewka kształtująca strumień światła.

Odpowiedź

Zamawiający określił wymagania dot. opraw oświetleniowych w załączniku Nr 9.

Zamawiający podtrzymuje zapis dot. wymogu posiadania prze oferowane oprawy  klosza który powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o podwyższonym współczynniku przepuszczaniu światła. i o odporności na udar IK 09.

3. Zastosowanie wymogu użycia opraw z „szklaną pokrywą” w bardzo dużym stopniu ogranicza możliwość wyboru opraw spełniających to wraz z pozostałymi kryteriami technicznymi. Może to w negatywny sposób wpłynąć na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź

Zamawiający określił wymagania dot. opraw oświetleniowych w załączniku Nr 9.

Zamawiający podtrzymuje zapis dot. wymogu posiadania prze oferowane oprawy  klosza który powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o podwyższonym współczynniku przepuszczaniu światła. i o odporności na udar IK 09