Cieszyn, 14.05.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg , 43-400 Cieszyn, Liburnia 4

prowadzący  postępowanie:  Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego,

ul. Liburnia 4,  43-400 Cieszyn, telefon: 33 479 52 69 , fax: 33 479 52 58

zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na realizację przedsięwzięcia pn.

Wynajem podnośnika koszowego wraz z obsługą i świadczenie usług elektrycznych dla Miejskiego Zarządu Dróg.

1. Przedmiotem zamówienia  jest:

- Wynajmem podnośnika koszowego wraz  z obsługą (kierowca - operator) do robót  związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego i innych prac związanych   z utrzymaniem dróg i  zieleni;

- Wykonania usług w zakresie robót elektrycznych związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia.

Zakres usługi będzie każdorazowo określany z  24 godzinnym  wyprzedzeniem. Gotowość udostępnienia podnośnika – w ciągu 24 godzin i 24 godziny na dobę. Przyjmowanie zgłoszeń całodobowo, 7 dni w tygodniu. Zamawiający nie gwarantuje ciągłości zleceń. Częstotliwość zleceń uzależniona będzie od potrzeb związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego oraz innych prac związanych z utrzymaniem dróg.

Podnośnik koszowy musi spełniać następujące warunki techniczne:

- dopuszczalna masa całkowita samochodu: max 3,5t.

- wysięg roboczy kosza: min 16 metrów;

- wysięg boczny kosza: min 6 metrów;

- izolowany kosz obrotowy – przystosowany do pracy pod napięciem elektrycznym do 1kV;

Ponadto podnośnik powinien mieć aktualne badania UDT.

Obsługa podnośnika koszowego:

- zaświadczenie kwalifikacyjne do prac na podnośniku;

- zaświadczenie kwalifikacyjne elektryczne min do 15kV.

W przypadku nieobecności pracownika MZD z uprawieniami SEP, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dodatkowego pracownika z uprawnieniami SEP min 1kV.

Przewidywana ilość roboczogodzin podnośnika : ok 500

Przewidywana ilość roboczogodzin dodatkowego pracownika z uprawnieniami SEP: ok 300

2. Termin wykonania zamówienia:  od dnia 1.06.2018r. do dnia 31.05.2019 r.

3. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

3.1. oferta złożona na wzorcowym druku (według załącznika nr 2);

3.2. aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu	prawnego                      w zakresie objętym tym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 	upływem terminu składania ofert (dopuszcza się kserokopię potwierdzoną za zgodność z	oryginałem).

4. Kryterium oceny ofert i jej znaczenie:

- cena oferty – 90 %

- gwarancja na wykonane usługi - 10 %

5. Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2018r. o godz. 11:00. Ofertę należy złożyć                        w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg , Cieszyn, ul. Liburnia 4, I piętro, pok. 6.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.05.2018r. o godz. 11:15 w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg , I piętro, pok. 6.