Załącznik nr 8 do SIWZ

Numer zamówienia: 12/ZP/DZ/18

Opis przedmiotu zamówienia – część ogólna

- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Całe zadanie obejmuje swym zakresem stworzenie „Open Air Muzeum. Cieszyn. Cesky Tesin”, poprzez wykonanie ciągu pieszo- rowerowego wraz z przebudową koryta Młynówki Cieszyńskiej, montażem gablot podświetlanych, montażem elementów małej architektury, montażem siedzisk indywidualnych (Kół Czasu, siedzisk drewnianych), montażem oświetlenia, wykonaniem nawierzchni żwirowej w obrębie stojaków na rowery oraz siedzisk indywidualnych, budową górki widokowej, remontem wskazanych odcinków istniejącej barierki, wycinką drzew oraz przesadzeniem istniejących krzewów oraz nowe nasadzenia w postaci zieleni wysokiej, średniej i niskiej..

- Zakres zadania objęty w pkt I – realizacja ciągu pieszo – rowerowego.

- utwardzenie terenu poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z ulica Zamkową do skrzyżowania z ul. Sportową,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- montaż obiektów małej architektury,

- montaż gablot podświetlanych,

- montaż siedzisk indywidualnych (Kół Czasu, siedzisk drewnianych),

- wykonanie  nawierzchni żwirowej w obrębie stojaków na rowery oraz siedzisk indywidualnych,

- budowę górki widokowej,

- remont wskazanych odcinków istniejącej barierki,

- przesadzenie istniejących krzewów oraz nowe nasadzenia w postaci zieleni wysokiej, średniej i niskiej.

- Zakres zadania objęty w pkt II - remont koryta „Młynówki Cieszyńskiej”.

- remont istniejącego muru oporowego od strony Góry Zamkowej poprzez miejscowe uzupełnianie, spoinowanie oraz jego oczyszczenie,

- rozbiórka umocnienia drewnianego,

- wykonanie nowego umocnienia kamiennego – mur wykonany jako płaszcz żelbetowy obłożony piaskowcem szarym,

- odmulenie dna Młynówki Cieszyńskiej,

- wykonanie miejsc habitatowych jako schronienie dla ryb,

- demontaż istniejącej bariery wzdłuż koryta kanału Młynówka, przedłużenie bariery do wysokości 1,2 m oraz ponowny jej montaż na cokole nowego umocnienia kamiennego,

- montaż latarni parkowych,

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zadania do wybudowania w miejscu realizacji projektu obowiązkowego wielkopowierzchniowego billboardu, którego rozmiary muszą gwarantować wystarczającą widoczność i czytelność informacji (wymiary minimalne wynoszą 250 cm x 150 cm). Szczegóły co do treści billboardu zostaną ustalone bezpośrednio z wybranym wykonawcą.

- Opis przedmiotu zamówienia w zakresie art. 29 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 666 z późn. zm.) wszystkich pracowników, którzy faktycznie będą wykonywali roboty budowlane każdego rodzaju (ogólnobudowlane, rozbiórkowe, instalacyjne elektryczne) w ramach niniejszego zamówienia, z wyłączeniem kadry kierowniczej wykonawcy, w tym kierownika budowy (robót).

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

  - Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w ww. art. oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy.

- Wymagania w zakresie równoważności.

      - Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

- Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej                         nr 2315/13 z dnia 14 października 2013 r.).

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.

- Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym, czy dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia o których mowa w dokumentacji przetargowej, czy też zastosował materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „Wykaz materiałów”, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

UWAGA: W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp”, jako że jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.

- Wskazane w przedmiarach robót, stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”.

- Deklaracje zgodności, atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń wykonawca będzie dostarczał w trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie inspektora nadzoru a po jej zakończeniu dołączy do dokumentacji powykonawczej.