Nr zamówienia: 13/ZP/DW/18

Załącznik nr 6.1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia:

Remont – odnowa nawierzchni dróg Cieszyna w 2018 roku, część 1.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, 43- 400 Cieszyn, ul. Liburna 4.

Podstawa prawna:

art.39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz.U. z 2017 roku, poz.1579 z późn. zm. )

Lokalizacja robót: Korfantego w Cieszynie, odcinek od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ulicą Bobrecką, włącznie.

Przewidywany zakres:

długość: 						184,00m

powierzchnia nawierzchni jezdni:			1466,45 m2			powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 	343,64 m2

krawężnik drogowy, granitowy: 209,00+40,00=	249,00 m					krawężnik drogowy, betonowy			35,00 m

| Przedmiar robót, część 1. |
| --- |
| L.p. | Rodzaj, wyliczenie robót | J.m. | Ilość j.m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni | m2 | 1466,45 |
| 2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, grubość warstwy 8,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 2km | m2 | 1466,45 |
| 3 | Skropienie emulsją asfaltową, kationową C60BP3ZMpodłoża pod nawierzchnię jezdni, wraz ze skropieniem miedzywarstwowym. 1466,45x2 = 2932,90 m2 | m2 | 2 932,90 |
| 4 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 3,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 1466,45 |
| 5 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni, ścieralnej SMA o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu | m2 | 1466,45 |
| 6 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (12)15x25x100cm na ławie betonowej z oporem Uwaga: krawężnik granitowy o wymiarach (12)15x25x100cm do wbudowania zapewni wykonawcy zamawiający, transport krawężnika z miejsca składowania do miejsca wbudowania zapewni wykonawca | m | 209,00 |
| 7 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (12)15x30x100cm na ławie betonowej z oporem Uwaga: krawężnik granitowy o wymiarach (12)15x30x100cm do wbudowania zapewni wykonawcy zamawiający, transport krawężnika z miejsca składowania do miejsca wbudowania zapewni wykonawca | m | 40,00 |
| 8 | Ułożenie krawężnika drogowego betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem | m | 35,00 |
| 9 | Przełożenie nawierzchni chodnika, zjazdu i wysepki wydzielającej pasy ruchu z kostki brukowej, betonowej o grubości 6cm na zaprawie cementowo - piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm | m2 | 343,64 |
| 10 | Ułożenie kostki brukowej – betonowej, integracyjnej przy przejściach dla pieszych, strefa uwagi: 0,50m strefa bezpieczeństwa: 0,40m. 4x4,00x0,40+4x2,00x0,50=10,40m2 | m2 | 10,40 |
| 11 | Regulacja pionowa kratki ściekowej wpustu ulicznego do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 5 |
| 12 | Regulacja pionowa pokrywy studni rewizyjnej kanalizacji miejskiej do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 2 |
| 13 | Regulacja pionowa żeliwnej skrzynki zasuwy wodnej do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 13 |
| 14 | Wykonanie oznakowania poziomego na nawierzchni bitumicznej jezdni. Znaki drogowe, poziome: P-4, P-10, P-14, P-21. | m2 | 81,35 |

Data opracowania: 			Sporządził:

10 września 2018 roku			mgr inż. Józef Macura