Nr zamówienia: 13/ZP/DW/2018

Załącznik nr 7.1

Przedmiot zamówienia:

Remont – odnowa nawierzchni dróg Cieszyna w 2018 roku, część 1.

Zamawiający:  Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, ul. Liburna 4, 43 - 400 Cieszyn.

Wykonawca, nazwa, adres: ….................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

Podstawa prawna zamówienia: art. 39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004, Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579.

Lokalizacja robót: ulica: Korfantego w Cieszynie, odcinek od skrzyżowania z ulica Kolejową do skrzyżowania z ulicą Bobrecka włącznie.

Przewidywany zakres:

długość: 								184,00m

powierzchnia nawierzchni jezdni:					1466,45 m2

powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej, betonowej: 	343,64 m2

krawężnik drogowy, granitowy o wymiarach (12)15x25x100cm	209,00 m

krawężnik drogowy, granitowy o wymiarach (12)15x30x100cm	40,00 m			krawężnik drogowy, betonowy o wymiarach 15x30x100cm	35,00 m

| Kosztorys ofertowy, część 1. |
| --- |
| L.p. | Asortyment, wyliczenie robót | J.m. | Ilość j.m. | Cena za jedn. miary (zł/j.m.), netto | Cena (zł), netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni | m2 | 1 466,45 |  |  |
| 2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, grubość warstwy 8,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu na odległość do 3km | m2 | 1 466,45 |  |  |
| 3 | Skropienie emulsją asfaltową, kationową C60BP3ZM podłoża pod nawierzchnię jezdni, wraz ze skropieniem międzywarstwowym 2x1466,45=2932,90 m2 | m2 | 2 932,90 |  |  |
| 4 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 3,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 1 466,45 |  |  |
| 5 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni bitumicznej jezdni, ścieralnej, SMA o grubości warstwy 5,0cm po zagęszczeniu | m2 | 1 466,45 |  |  |
| 6 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (12)15x25x100cm na ławie z betonu C12/15, z oporem Uwaga: krawężnik granitowy o wymiarach (12)15x25x100cm do wbudowania zapewni wykonawcy zamawiający, transport krawężnika z miejsca składowania do miejsca wbudowania zapewni wykonawca | m | 209,00 |  |  |
| 7 | Ułożenie krawężnika drogowego granitowego o wymiarach (12)15x30x100cm na ławie betonowej C12/15, z oporem Uwaga: krawężnik granitowy o wymiarach (12)15x30x100cm do wbudowania zapewni wykonawcy zamawiający, transport krawężnika z miejsca składowania do miejsca wbudowania zapewni wykonawca | m | 40,00 |  |  |
| 8 | Ułożenie krawężnika drogowego betonowego o wymiarach 15x30x100cm na ławie z betonu C12/15, z oporem | m | 35,00 |  |  |
| 9 | Przełożenie nawierzchni chodnika, zjazdu i wyspy wydzielającej pasy ruchu z kostki brukowej, betonowej o grubości 6cm na zaprawie cementowo piaskowej 1:4 (M20) i warstwie o grubości 5cm | m2 | 343,64 |  |  |
| 10 | Ułożenie kostki brukowej – betonowej, integracyjnej przy przejściach dla pieszych, strefa uwagi: 0,50m strefa bezpieczeństwa: 0,40m. 4x4,00x0,40+4x2,00x0,50=10,40m2 | m2 | 10,40 |  |  |
| 11 | Regulacja pionowa skrzynki żeliwnej zasuwy wodnej do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 13 |  |  |
| 12 | Regulacja pionowa kraty ściekowej wpustu ulicznego do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 5 |  |  |
| 13 | Regulacja pionowa pokrywy studni rewizyjnej kanalizacji miejskiej do niwelety nawierzchni jezdni | szt | 2 |  |  |
| 14 | Wykonanie oznakowania poziomego na nawierzchni bitumicznej jezdni. Znaki drogowe, poziome: P-1b, P-2a, P-4, P-8a, P-8d, P-8e, P-8f, P-10, P-12, P-14, P-21. | m2 | 81,35 |  |  |
|  | Razem “zł” netto |  |
|  | Podatek Vat 23% |  |
|  | Razem „zł” brutto |  |

Słownie, netto: …....................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

Miejscowość, data: ….............................................. 2018 roku

Wykonawca:

…..................................................