Przedmiot zamówienia: Remont – odnowa nawierzchni dróg Cieszyna w 2018 roku.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, 43- 400 Cieszyn, ul. Liburna 4.

Podstawa prawna: art.39 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm. )

Lokalizacja robót: Bielska w Cieszynie, skrzyżowanie z ulicą Wiślańską.

Przewidywany zakres robót:

długość: 					50,00 m

powierzchnia jezdni:				748,37 m2						powierzchnia zjazdów: 			126,50 m2

powierzchnia razem: 346,46+126,50 =	472,96 m2

krawężnik drogowy, betonowy:		29,00 m

| Przedmiar robót |
| --- |
| L.p. | Rodzaj, wyliczenie robót | J.m. | Ilość j. m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni | m2 | 748,37 |
| 2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdu, grubość warstwy 7,0cm z załadunkiem i odwozem destruktu | m2 | 748,37 |
| 3 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża pod nawierzchnię jezdni i zjazdu wraz ze skropieniem międzywarstwowym oraz nawierzchni chodnika poza ułożonym krawężnikiem drogowym 748,37x2 = 1496,74 m2 | m2 | 1 496,74 |
| 4 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, profilowej o grubości warstwy, średnio 3,0 cm po zagęszczeniu |  | 748,37 |
| 5 | Mechaniczne ułożenie i zagęszczenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, ścieralnej grubości warstwy 4,0cm po zagęszczeniu | m2 | 748,37 |

Data opracowania: 			Sporządził:

10 września 2018 roku			mgr inż. Józef Macura