Nr zamówienia 3/ZP/DW/2021

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej, ulicy Szarotka w Cieszynie.

Zadanie inwestycyjne Gminy Cieszyn.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, 43- 400 Cieszyn, ul. Liburna 4.

Podstawa prawna:

art.275, pkt 1 Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 11 września 2019 roku ( Dz.U. z 2019 roku, poz.2019)

projekt wykonawczy z lipca 2021 roku.

Przewidywany zakres robót:

długość: 						383,44 m

podbudowa nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego	1490,00 m2

powierzchnia nawierzchni jezdni:				1200,00 m2

powierzchnia nawierzchni zjazdów:				50,00 m2

powierzchnia nawierzchni razem: 1200,00+50,00 = 		1250,00 m2

korytka betonowe o wymiarach 50x50x15cm:		100,00 m

powierzchnia pobocza z kruszywa kamiennego		390,00 m2

| Przedmiar robót |
| --- |
| L.p. | Rodzaj, asortyment robót | J.m. | Ilość j.m. |
| 1 |  | 3 | 4 |
| I | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | Wprowadzenie organizacji ruchu wraz z ustawieniem, utrzymaniem oraz likwidacją tymczasowego oznakowania (zabezpieczenie robót) | kpl | 1 |
| 2 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,4 |
| 3 | Inwentaryzacja powykonawcza dla całości zadania | kpl | 1 |
| 4 | Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni jezdni z masy mineralno - asfaltowej | m | 10,00 |
| 5 | Rozebranie korytek betonowych | m | 100,00 |
| 6 | Rozebranie ław pod korytkami | m3 | 5,00 |
| 7 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 400 mm | m | 10,00 |
| 8 | Rozebranie ścianek czołowych i ław betonowych przepustów rurowych | m3 | 2,00 |
| 9 | Załadowanie gruzu zmagazynowego w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km | m3 | 15,50 |
| 10 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu gruzu samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 15,50 |
| 11 | Utylizacja gruzu | Mg | 24,80 |
| II | Roboty ziemne |  |  |
| 12 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I-V (układ drogowy oraz rowy) z transportem urobku na odległość do 1km | m3 | 55,00 |
| 13 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu gruntu samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 55,00 |
| 14 | Utylizacja gruntu | Mg | 88,00 |
| III | Regulacja pionowa urządzeń |  |  |
| 15 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z montażem pierścieni odciążających | szt | 5 |
| 16 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych wraz z montażem pierścieni odciążających | szt | 3 |
| IV | Podbudowy |  |  |
| 17 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 880,00 |
| 18 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych |  | 2 980,00 |
| 19 | Skropienie emulsją asfaltową, typ C60B10 ZM/R podbudowy jezdni i zjazdów wykonanej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 pod warstwę nawierzchnię jezdni i zjazdów w ilości 0,6kg/m2 | m2 | 1 490,00 |
| 20 | Skropienie emulsją asfaltową, typ C60B3 ZM wykonanej warstwy wiążącej pod nawierzchnię bitumiczną jezdni i zjazdów w ilości 0,3kg/m2 | m2 | 1 250,00 |
| 21 | Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm o grubości warstwy 8cm po zageszczeniu | m2 | 390,00 |
| 22 | Podbudowa pobocza z kruszywa łamanego – warstwa górna, za każdy, dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu, dalsze 12cm. Krotność = 7 | m2 | 390,00 |
| 23 | Podbudowa jezdni i zjazdów z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy 8cm po zagęszczeniu | m2 | 1 490,00 |
| 24 | Podbudowa jezdni i zjazdów z kruszywa łamanego – warstwa górna, za każdy, dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu, dalsze 20cm. Krotność = 20. | m2 | 1 490,00 |
| V | Nawierzchnia |  |  |
| 25 | Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni AC11S o grubości 4cm po zagęszczeniu | m2 | 1 200,00 |
| 26 | Warstwa wiążąco - profilująca nawierzchni jezdni AC16W o grubości 8cm po zagęszczeniu. Krotność = 1,33 | m2 | 1 200,00 |
| 27 | Warstwa ścieralna nawierzchni zjazdów AC11S o grubości 4cm po zagęszczeniu | m2 | 50,00 |
| 28 | Warstwa wiążąco - profilująca nawierzchni zjazdów AC16W o grubości 3cm po zagęszczeniu. Krotność = 0,5 | m2 | 50,00 |
| VI | Zieleń przydrożna / wzmocnienie skarp |  |  |
| 29 | Plantowanie wraz z humusowaniem skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm | m2 | 100,00 |
| 30 | Plantowanie wraz z humusowaniem skarp, dodatek za każdy, dalszy 1cm humusu, dalsze 10cm. Krotność = 10 | m2 | 100,00 |
| 31 | Ścieki z prefabrykatów betonowych (korytko drogowe, muldowe o szerokości 50cm i grubości 15cm, na podsypce cementowo - piaskowej | m | 100,00 |
| 32 | Ława betonowa z oporem C12/15 pod korytko drogowe o grubości 10cm | m3 | 6,00 |
| VII | Oznakowanie |  |  |
| 33 | Nowe słupki do znaków pionowych z rur stalowych | szt | 3 |
| 34 | Montaż tablic drogowskazowych | szt | 3 |
| VIII | Elementy ulic |  |  |
| 35 | Ścianki czołowe przepustów rurowych o średnicy 400mm z betonu C30/37 zbrojone siatką o średnicy 16 mm w rozstawie 15x15cm | szt | 2 |
| 36 | Wykonanie zarurowania rowu z rur karbowanych PEHD o średnicy 400 mm, SN8, na ławie z betonu klasy 8/10 o grubości 20cm z zasypką z pospółki | m | 10,00 |

Uwaga:

składowanie, utylizację  urobku pochodzącego z wykopów i pozostałych materiałów pochodzących z rozbiórek, zapewni swoim staraniem i na własny koszt wykonawca robót

zamawiający nie dopuszcza możliwości wbudowania masy bitumicznej wyprodukowanej z destruktu asfaltowego.

Przygotowano na podstawie projektu wykonawczego z lipca 2021 roku.

Autor projektu: Biuro Projektów Drogowych Mila Projekt, 43-392 Międzyrzecze Górne 496/2.